# DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................................ i

Daftar Isi ......................................................................................................................... ii

# BAB I KONSEP RANGKAIAN LISTRIK

Definisi – definisi .............................................................................................. 1

Arus listrik .......................................................................................................... 1

Tegangan............................................................................................................. 3

Energi.................................................................................................................. 4

Daya.................................................................................................................... 5

Analisis rangkaian .............................................................................................. 5

Prefix dalam SI ................................................................................................... 5

# BAB II ELEMEN RANGKAIAN LISTRIK

Elemen aktif...................................................................................................... 14

Elemen pasif ..................................................................................................... 15

# BAB III HUKUM – HUKUM RANGKAIAN

Hukum Ohm ..................................................................................................... 21

Hukum Kirchoff I ............................................................................................. 21

Hukum Kirchoff II............................................................................................ 21

Hubungan seri dan paralel ................................................................................ 24

Resistor ............................................................................................................. 24

Kapasitor........................................................................................................... 28

Induktor............................................................................................................. 31

# BAB IV METODA ANALISIS RANGKAIAN

Analisis node .................................................................................................... 60

Analisis mesh atau arus lopp ............................................................................ 68

Analisis arus cabang ......................................................................................... 74

# BAB V TEOREMA RANGKAIAN

Teorema superposisi ......................................................................................... 92

Teorema substitusi ............................................................................................ 97

Teorema Thevenin ............................................................................................ 99

Teorema Norton.............................................................................................. 110

Teorema Millman ........................................................................................... 119

Teorema transfer daya maksimum.................................................................. 123

Transformasi resistansi star – delta................................................................. 124

# BAB VI DASAR – DASAR AC

Bentuk gelombang .......................................................................................... 143

Konsep phasor ................................................................................................ 144

Bilangan kompleks ......................................................................................... 144

Arus dan tegangan sinusoidal ......................................................................... 145

Impedansi kompleks ....................................................................................... 147

Diagram phasor............................................................................................... 149

Rangkaian seri dan paralel.............................................................................. 149

Admitansi bilangan kompleks ........................................................................ 150

Harga rata-rata ................................................................................................ 151

Harga efektif ................................................................................................... 151

# BAB VII ANALISIS RANGKAIAN AC

Hukum Ohm ................................................................................................... 157

Hukum Kirchoff I ........................................................................................... 157

Hukum Kirchoff II.......................................................................................... 157

Analisis node .................................................................................................. 158

Analisis mesh atau arus loop .......................................................................... 161

Analisis arus cabang ....................................................................................... 163

Teorema superposisi ....................................................................................... 163

Teorema Thevenin .......................................................................................... 166

Teorema Norton.............................................................................................. 169

Teorema Millman ........................................................................................... 171

Transfer daya maksimum ............................................................................... 172

# BAB VIII DAYA PADA RANGKAIAN RLC

Daya sesaat ..................................................................................................... 180

Daya rata-rata.................................................................................................. 180

Daya kompleks ............................................................................................... 184

Faktor daya ..................................................................................................... 185

Segitiga daya................................................................................................... 185

Perbaikan faktor daya/correction power factor.............................................. 190

# BAB IX FREKUENSI KOMPLEKS DAN FUNGSI TRANSFER

Sinyal sinusoidal teredam............................................................................... 202

Phasor frekuensi kompleks ............................................................................. 204

Impedansi dan admitansi frekuensi kompleks................................................ 204

Fungsi transfer frekuensi kompleks................................................................ 205

Pole dan zero................................................................................................... 207

Diagram Bode plot.......................................................................................... 207

# BAB X RESPON FREKUENSI DAN RESONANSI

Rangkaian RL ................................................................................................. 217

Rangkaian RC................................................................................................. 220

Rangkaian RLC .............................................................................................. 223

Resonansi........................................................................................................ 226

Faktor kualitas ................................................................................................ 236

Bandwidth 3 dB .............................................................................................. 240

Konversi faktor kualitas rangkaian seri - paralel............................................ 242

# BAB XI RANGKAIAN KOPLING MAGNETIK

Induktansi sendiri............................................................................................ 247

Induktansi bersama ......................................................................................... 247

Aturan tanda dot (titik) ................................................................................... 250

Tanda dot (titik) .............................................................................................. 250

Koefisien kopling (K) ..................................................................................... 253

Analisis rangkaian kopling magnetik ............................................................. 253

Transformator ideal ........................................................................................ 258

# BAB XII RANGKAIAN TRANSIEN

Rangkaian transien orde – 1 ........................................................................... 267

Respon fungsi paksa orde – 1 ......................................................................... 271

Rangkaian transien orde – 2 ........................................................................... 277

# BAB XIII KUTUB EMPAT

Parameter Z..................................................................................................... 284

Parameter Y .................................................................................................... 287

Parameter hibrid.............................................................................................. 289

Parameter transmisi (parameter ABCD)......................................................... 290

Konversi parameter Y ke parameter Z............................................................ 293

Interkoneksi kutub empat ............................................................................... 295

Daftar Pustaka ............................................................................................................ 302

# BAB IV

# METODA ANALISIS RANGKAIAN

Metoda analisis rangkaian sebenarnya merupakan salah satu alat bantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam menganalisis suatu rangkaian, bilamana konsep dasar atau hukum-hukum dasar seperti Hukum Ohm dan Hukum Kirchoff tidak dapat menyelesaikan permasalahan pada rangkaian tersebut. Pada bab ini akan dibahas tiga metoda analisis rangkaian yang akan dipakai, yaitu : analisis node, analisis mesh dan analisis arus cabang.

# Analisis Node

Sebelum membahas metoda ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pengertian mengenai tentang node.

Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih komponen rangkaian.

Untuk lebih jelasnya dapat dimodelkan dengan contoh gambar berikut.

Contoh :

# Jumlah node = 5, yaitu : a, b, c, d, e=f=g=h

Jumlah junction = 3, yaitu : b, c, e=f=g=h

Analisis node berprinsip pada Hukum Kirchoff I/ KCL dimana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan samadengan nol, dimana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node lebih mudah jika pencatunya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah/ DC maupun sumber bolak-balik/ AC.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node, yaitu :

􀂉 Tentukan node referensi sebagai ground/ potensial nol.

􀂉 Tentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non referensi dan ground.

􀂉 Asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi dari pada tegangan node manapun, sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif.

􀂉 Jika terdapat N node, maka jumlah node voltage adalah (N-1). Jumlah node voltage ini akan menentukan banyaknya persamaan yang dihasilkan.

# Contoh latihan :

# 1. Tentukan nilai i dengan analisis node

Jawaban :

- Tentukan node referensinya/ground

- Tentukan node voltage

- Jumlah N=3, jumlah persamaan (N - 1) = 2

Tinjau node voltage V1 :

4 – 7 – i1 – i2 = 0

i1 + i2 = –3		tegangan = nilai potensial titik 1 dikurang nilai potensial titik2

( Vg = 0

# 2V1 + V1 – V2 = –24

# 3V1  – V2 = –24  ..............(1)

Tinjau node voltage V2 :

# KCL:

vg =0

3(v2 –v1)+2v2 = 168

-3v1 +5v2=168	........... (2)

Dari kedua persamaan diatas, dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu :

- Cara substitusi

# 3V1  – 1V2 = –24 .............. (1)

-3v1 +5v2    =168  .............. (2)

------------------ +

4v2 = 144

V2 = 144/4 = 36 volt

V2 dapat dimasukkan kesalah satu persamaan, misalkan persamaan (1) :

# 3V1  – V2 = –24  .......... (1)

3v1 – 36 volt = -24

3V1 = 12volt

V1 = 4volt

2. Cara Metoda Cramer

Menggunakan matrik :

# 3V1  – 1V2 = –24 .............. (1)

-3v1 + 5v2    =168  .............. (2)

# Matriks

# Sehingga

2. Tentukan nilai tegangan v dengan analisis node

Jawaban :

Tinjau node voltage va :

9 – i1 – i2 = 0

i1 + i2 = 9

( Vg = 0

.............. (1)

Tinjau node voltage vb :

3 – i1 – i2 =0	(  i1 + i2 =3

............. (2)

Substitusikan pers. (1) dan (2)

.............. (1)

............. (2)

--------------------- +

# 6 Vb = 288

Vb = 288/6 = 48 volt

Masukan nilai Vb ke pers (1)

.............. (1)

3 Va – 48 volt = 144

3 Va = 144 + 48

3 Va = 192

Va = 192/3 = 64 volt

3. Tentukan nilai arus i dengan analisis node!

Jawaban :

- Tentukan node referensinya/ground

- Tentukan node voltage

Tinjau node voltage Va :

6i A– i1 – i2 – 12A = 0

- 6i A+ i1 + i2 + 12A = 0

Dimana:

.................. (1)

# Tinjau node Vb

Dimana:

# 23Va +3Vb = 80  ……………. (2)

Substitusikan pers. (1) dan (2)

................. (1)

-57Va -3Vb = -1440 ............. (1) x (-3)

23Va +3Vb = 80  …………   (2)

--------------------- +

-34 Va = -1360

Va = 1360/34 = 40 volt

Nilai Va dimasukan ke pers (2)

23x40 +3Vb = 80

Vb = -840/3 = -280 volt		i=Va/10 ( i=40/10 = 4A

................. (1)

23Va +3Vb = 80  …………   (2)

Metode Cramer:

Sehingga:

Analisis node mudah dilakukan bila pencatunya berupa sumber arus. Apabila pada

rangkaian terdapat sumber tegangan, maka sumber tegangan tersebut diperlakukan sebagai supernode, yaitu menganggap sumber tegangan tersebut dianggap sebagai satu node

4. Tentukan nilai i dengan analisis node !

Jawaban :

- Tentukan node referensinya/ground

- Tentukan node voltage

- Teg. Sumber sebagai supernode

- Jumlah N=3, jumlah persamaan (N-1)=2

Tinjau node voltage di V :

Vg = 0

# 2V-20=10

V=30/2 = 15volt	...........  (1)

5. Tentukan nilai tegangan V dengan analisis node !

Jawaban :

- Tentukan node referensinya/ground

- Tentukan node voltage

- Teg. Sumber sebagai supernode

# Tinjau node voltage va

3va -48+2va -72 = 0

5va -120 = 0

# V = va -16 = 24 – 16 = 8volt

6. Tentukan nilai arus i dengan analisis node!

Jawaban :

# Tinjau node voltage va

# Σi=0

# Sehingga:

# ANALISIS MESH ATAU ARUS LOOP

Arus loop adalah arus yang diasumsikan mengalir dalam suatu lintasan tertutup (close loop).

Arus loop bukan arus listrik yang sebenarnya, hanya dimisalkan saja. Dimana arah arusnya bebas CW (searah jarum jam) atau CCW (berlawanan arah jarum jam).

Berbeda dengan analisis node, pada analisis ini berprinsip pada Hukum Kirchoff II/KVL dimana jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup samadengan nol atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Analisis ini dapat diterapkan pada rangkaian sumber searah/ DC maupun sumber bolak-balik/ AC.

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

􀂉   Buatlah pada setiap loop arus asumsi yang melingkari loop. Pengambilan arus loop

terserah kita yang terpenting masih dalam satu lintasan tertutup. Arah arus dapat searah

satu sama lain ataupun berlawanan baik searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah

jarum jam.

􀂉   Biasanya jumlah arus loop menunjukkan jumlah persamaan arus yang terjadi.

􀂉   Metoda ini mudah jika sumber pencatunya adalah sumber tegangan.

􀂉   Jumlah persamaan = Jumlah cabang – Jumlah junction + 1

# Contoh latihan :

# Tentukan nilai arus i dengan analisis mesh!

# Tentukan nilai tegangan v dengan analisis mesh!

Jawaban :

# Tinjau loop I1

- 16 +2I1 +9 +3I1 –3I2 = 0

2 I1 + 3 I1 - 3I2  – 16 +9 = 0

5 I1 – 3I2 – 7 = 0

5 I1 – 3I2 = 7 	............. (1)

15 I1 – 9I2 = 21............. (1)x3

# Tinjau loop I2

- 9 + 6I2 + 6 + 3I2 –3 I1 = 0

- 3I1 + 9I2 – 9 + 6 = 0

- 3I1 + 9I2 – 3 = 0

- 3I1 + 9I2 = 3	............... (2)

Substitusikan pers (1) dan (2)

5 I1 – 3I2 = 7 	................. (1)

15 I1 – 9I2 = 21 ............... (1) x 3

- 3I1 + 9I2 = 3	  ............... (2)

------------------  +

# 12 I1 = 24

# I1 = 24/12 = 2 A

Sehingga:

i = I1 = 2 A

# 2. Tentukan nilai tegangan v dengan analisis mesh!

Jawaban :

# Tinjau loop I1

Σv = 0

-18 + 5I1 + 12I1 –12 I2 = 0

17I1 – 12I2 = 18	................  (1)   x 6

# Tinjau loop I2

Σv = 0

20 I2 + 40 I2 + 12I2 –12 I1 = 0

-12I1 + 72 I2 = 0	.................  (2)

Substitusikan persamaan (1) dan (2)

Dari pers (2) didapat I1

-12I1 + 72 I2 = 0

-12I1 = - 72I2

I1 = 72/12 I2 = 6I2

Dimasukan ke pers (1) didapat

17I1 – 12I2 = 18

17x6I2 – 12 I2 = 18

102 I2 – 12I2 = 18

90 I2 = 18

I2 = 18/90 = 2/10 Amper

Sehingga v = I2 x 40 Ω = 2/10 x 40 = 8 volt

# 3. Tentukan nilai i dengan analisis mesh!

Jawaban :

# Tinjau loop I1

# Σv = 0

-5 + 6I1 – 5ia = 0

# Dimana

I1 = ia

-5 + 6ia – 5ia = 0

ia = 5 A

# Tinjau loop I2

Σv = 0

5ia + 10I2 + 25 = 0

5x5 + 10I2 + 25 = 0

25 + 10I2 + 25 = 0

I2 = - 50/10 = - 5A

i = - I2 = 5A

Apabila ada sumber arus, maka diperlakukan sebagai supermesh. Pada supermesh, pemilihan lintasan menghindari sumber arus karena pada sumber arus tidak diketahui besar tegangan terminalnya.

# Contoh latihan :

# 1. Tentukan nilai i dengan analisis mesh !

Jawaban :

# Tinjau loop I1

I1 = 9A

Tinjau loop I2 dan I3

I3 – I2 = 3A

I3 = 3 + I2 	..................  (1)

Tinjau lintasan supermesh:

Σv = 0

8I2 –8 I1  + 16I2 + 12I3 = 0   ............ (2)

Substitusikan persamaan (1) dan (2):

8(I2 – 9) + 16I2 + 12(3+I2 ) = 0

8I2 – 72  + 16I2 + 36 + 12I2  = 0

36I2 = 36

I2 = 36/36 = 1A

Sehingga:

i = I2 = 1A

# 2. Tentukan nilai V dengan analisis mesh !

Jawaban :

# Tinjau loop I1 dan I2

I2 – I1 = 6A

I1 = I2 – 6	............ (1)

Dimana i = I1

Tinjau lintasan supermesh

Σv = 0

- 12 + 1. I1 + 2i + 3I2 = 0

- 12 + I1 + 2I1 + 3I2 = 0

3I1 + 3I2 = 12	................ (2)

Substitusikan pers (1) dan (2)

3(I2 -6) + 3I2 = 12

3I2 -18 + 3I2 = 12

6I2 = 30

I2 = 30/6 = 5A

Sehingga:

V = 3ΩxI2 = 3Ωx5A = 15volt

# 3. Tentukan nilai arus i dengan analisis mesh !

Jawaban :

# Tinjau loop I1

# Σv=0

6I1 + 12 + 12(I1 – I2 ) = 0

18I1 - 12I2  = -12 	.................. (1)

Tinjau loop I2 dan I3

-I2 + I3 = 3	............................ (2)

Tinjau lintasan supermesh:

Σv = 0

4I2 + 6I3 + 12(I2 – I1 ) – 12 = 0

-12I1 + 16I2 + 6I3 = 12	................ (3)

18I1 - 12I2 + 0I3 = -12           .................. (1)

0I1 – I2 + I3= 3	                      .................. (2)

-12I1 + 16I2 + 6I3 = 12	................ (3)

Metoda Cramer:

Sehingga:

i = I3 = 2A

# Analisis Arus Cabang

Arus cabang adalah arus yang benar-benar ada (dapat diukur) yang mengalir pada suatu

cabang. Artinya arus cabang adalah arus yang sebenarnya mengalir pada percabangan

tersebut.

Arti cabang :

# 􀂉 - Mempunyai satu komponen rangkaian

􀂉 - Bagian rangkaian dengan dua terminal dengan arus yang sama

􀂉 - Jumlah persamaan = Jumlah arus cabang yang ada

# Contoh latihan :

# 1. Tentukan semua persamaan yang ada !

Jawaban :

Σ persamaan = Σ arus cabang = 3

Tinjau arus cabang i1 dan i2 :

Σv = 0

i1 R1 + i2 R2 – v = 0 	……………….. (1)

Tinjau arus cabang i3

i3 = I	……………………….. (2)

tinjau arus cabang i2

Σi = 0

i1 + i3 = i2 	……………… (3)

# 2. Tentukan nilai i dengan analisis arus cabang !

Jawaban :

# Tinjau arus cabang i1 dan i2

# Σi = 0

# -4 + i1 + i2 + 7 = 0

i1 + i2 + 7 = 4

i1 + i2 +0i3= -3 	............... (1)

tinjau arus cabang i2 dan i3

7 + i2 – i3 = 0

i2 + 7 = i3

0i1 + i2 – i3 = -7 	............. (2)

tinjau lintasan tertutup semua arus cabang

Σv = 0

- 4i1 + 8i2 + 12i3 = 0 	.......... (3)

# Metoda Cramer

Sehingga:

i=i1 =1A

# Soal – soal :

# 1. Tentukan arus i dengan analisis node !

# 2. Tentukan tegangan v dengan analisis node !

# 3. Tentukan i dengan analisis mesh !

# 4. Tentukan arus i dengan metoda node (supernode) pada rangkaian berikut :

# 5. Tentukan tegangan V dengan metoda node (supernode) pada rangkaian berikut

# 6. Tentukan arus pada R = 2Ω :

# TEOREMA RANGKAIAN

Ada beberapa teorema yang dibahas pada bab ini , yaitu :

1. Teorema Superposisi

2. Teorema Substitusi

3. Teorema Thevenin

4. Teorema Norton

5. Teorema Millman

6. Teorema Transfer Daya Maksimum

# Teorema Superposisi

Pada teorema ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linier, dimana rangkaian

linier adalah suatu rangkaian dimana persamaan yang muncul akan memenuhi jika y =

kx, dimana k = konstanta dan x = variabel.

Dalam setiap rangkaian linier dengan beberapa buah sumber tegangan/ sumber arus

dapat dihitung dengan cara :

Menjumlah aljabarkan tegangan/ arus yang disebabkan tiap sumber independent/

bebas yang bekerja sendiri, dengan semua sumber tegangan/ arus independent/ bebas

lainnya diganti dengan tahanan dalamnya.

Pengertian dari teorema di atas bahwa jika terdapat n buah sumber bebas maka dengan

teorema superposisi samadengan n buah keadaan rangkaian yang dianalisis, dimana

nantinya n buah keadaan tersebut akan dijumlahkan. Jika terdapat beberapa buah

sumber tak bebas maka tetap saja teorema superposisi menghitung untuk n buah

keadaan dari n buah sumber yang bebasnya.

Rangkaian linier tentu tidak terlepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber

independent atau sumber bebas, sumber dependent / sumber tak bebas linier (sumber

dependent arus/ tegangan sebanding dengan pangkat satu dari tegangan/ arus lain, atau

sebanding dengan jumlah pangkat satu besaran-besaran tersebut) dan elemen resistor (

R ), induktor ( L ), dan kapasitor ( C ).

# Contoh latihan :

# 1. Berapakah arus i dengan teorema superposisi ?

sumber arus tahanan dalam tak terhingga

Jawaban :

Pada saat sumber tegangan aktif/bekerja maka sumber arus tidak aktif (diganti dengan

tahanan dalamnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit) :

Pada saat sumber arus aktif/bekerja maka sumber tegangan tidak aktif (diganti dengan

tahanan dalamnya yaitu nol atau rangkaian short circuit) :

# Sehingga

i = i1 + i2 = 1A – 0,5A = 0,5A

# 2. Tentukan nilai i dengan superposisi !

Jawaban :

Pada saat sumber Vs = 17V aktif/bekerja maka sumber tegangan 6 V diganti dengan

tahanan dalamnnya yaitu nol atau rangkaian short circuit, dan sumber arus 2 A diganti

dengan tahanan dalamnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit :

# RP1 = 3Ω//0 Ω = 0 Ω

# RP2 = 2Ω//2 Ω = 1 Ω

rangkaian pembagi tegangan

# Sehingga

Pada saat sumber Vs = 6V aktif/bekerja maka sumber tegangan 17 V diganti dengan

tahanan dalamnnya yaitu nol atau rangkaian short circuit, dan sumber arus 2 A diganti

dengan tahanan dalamnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit :

Pada saat sumber Is = 2A aktif/bekerja maka sumber tegangan 17 V diganti dengan

tahanan dalamnnya yaitu nol atau rangkaian short circuit, dan sumber tegangan 6 V

diganti dengan tahanan dalamnya yaitu nol atau rangkaian short circuit :

# Sehingga

i = i1 + i2 + i3

# 3. Tentukan nilai i dengan superposisi !

Jawaban :

Pada rangkaian ini terdapat sumber tak bebasnya, maka tetap dalam perhitungan dengan

teorema superposisi membuat analisis untuk n buah keadaan sumber bebas, pada soal

diatas terdapat dua buah sumber bebas, maka dengan superposisi terdapat dua buah

keadaan yang harus dianalisis.

Pada saat sumber Is = 8A aktif/bekerja maka sumber arus 4A diganti dengan tahanan

dalamnnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit :

Pada saat sumber Is = 4A aktif/bekerja maka sumber arus 8A diganti dengan tahanan

dalamnnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit :

# Sehingga

# Teorema Substitusi

Pada teorema ini berlaku bahwa :

Suatu komponen yang dilalui oleh sebuah arus yang mengalir(sebesar i) maka pada komponen tersebut dapat digantikan dengan sumber tegangan Vs yang mempunyai nilai yang sama saat arus tersebut melalui komponen tersebut.

Jika pada komponen pasifnya adalah sebuah resistor sebesar R, maka sumber tegangan penggantinya bernilai Vs = i.R dengan tahanan dalam dari sumber tegangan tersebut samadengan nol.

# Contoh latihan : Substitusi

Rs1 = 1Ω+1Ω=2Ω

Rp = 2Ω//Rs1 =2Ω //2Ω =1Ω

Rtotal = Rs2 = 1Ω + 1Ω = 2Ω

dengan teorema substitusi :

Resistor 1 Ω yang dilalui arus i2 sebesar 0,5 A, jika diganti dengan Vs = 1.i2 = 0,5 V,

akan menghasilkan arus i1 yang sama pada saat sebelum dan sesudah diganti dengan

sumber tegangan.

# Dengan analisis mesh

Loop i’1 :

-2v + i’1 x1Ω + 2Ω(i’1 – i’2) = 0

# 3i’1 – 2i’2 = 2	………….. (1)

Loop i’2 :

# 0,5v + i’2 x1Ω+ 2Ω(i’2 – i’1) = 0

- 2i’1 + 3i’2 = - 0,5	…  (2)

Dengan metoda Cramer:

# Sehingga

i1 = i’1 – i’2 = 1 – 0,5 = 0,5A

# Teorema Thevenin

Pada teorema ini berlaku bahwa :

Suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubungserikan dengan sebuah tahanan ekivelennya pada dua

terminal yang diamati.

Tujuan sebenarnya dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian,

yaitu membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan

seri dengan suatu resistansi ekivalennya.

Pada gambar diatas, dengan terorema substitusi kita dapat melihat rangkaian sirkit B

dapat diganti dengan sumber tegangan yang bernilai sama saat arus melewati sirkit B

pada dua terminal yang kita amati yaitu terminal a-b.

Setelah kita dapatkan rangkaian substitusinya, maka dengan menggunakan teorema

superposisi didapatkan bahwa :

1. Ketika sumber tegangan V aktif/bekerja maka rangkaian pada sirkit linier A

tidak aktif (semua sumber bebasnya mati diganti tahanan dalamnya), sehingga

didapatkan nilai resistansi ekivelnnya.

2. Ketika sirkit linier A aktif/bekerja maka pada sumber tegangan bebas diganti

dengan tahanan dalamnya yaitu nol atau rangkaian short circuit.

Dengan menggabungkan kedua keadaan tadi (teorema superposisi) maka didapatkan :

i = i1 + iSC

...........  (1)

Pada saat terminal a-b di open circuit (OC), maka i yang mengalir samadengan nol

(i = 0), sehingga :

...................  (2)

Dari persamaan (1) dan (2), didapat:

Cara memperoleh resistansi penggantinya (Rth) adalah dengan mematikan atau menon

aktifkan semua sumber bebas pada rangkaian linier A (untuk sumber tegangan tahanan

dalamnya = 0 atau rangkaian short circuit dan untuk sumber arus tahanan dalamnya = ∞

atau rangkaian open circuit).

Jika pada rangkaian tersebut terdapat sumber dependent atau sumber tak bebasnya,

maka untuk memperoleh resistansi penggantinya, terlebih dahulu kita mencari arus

hubung singkat (isc), sehingga nilai resistansi penggantinya (Rth) didapatkan dari nilai

tegangan pada kedua terminal tersebut yang di-open circuit dibagi dengan arus pada

kedua terminal tersebut yang di- short circuit .

Langkah-langkah penyelesaian dengan teorema Thevenin :

1. Cari dan tentukan titik terminal a-b dimana parameter yang ditanyakan.

2. Lepaskan komponen pada titik a-b tersebut, open circuit kan pada terminal a-b

kemudian hitung nilai tegangan dititik a-b tersebut (Vab = Vth).

3. Jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai tahanan diukur

pada titik a-b tersebut saat semua sumber di non aktifkan dengan cara diganti

dengan tahanan dalamnya (untuk sumber tegangan bebas diganti rangkaian short circuit dan untuk sumber arus bebas diganti dengan rangkaian open circuit) (Rab = Rth).

4. Jika terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari nilai tahanan pengganti

Theveninnya didapatkan dengan cara

5. Untuk mencari Isc pada terminal titik a-b tersebut dihubungsingkatkan dan

dicari arus yang mengalir pada titik tersebut (Iab = Isc).

6. Gambarkan kembali rangkaian pengganti Theveninnya, kemudian pasangkan

kembali komponen yang tadi dilepas dan hitung parameter yang ditanyakan.

Contoh latihan :

untuk sumber bebas/ independent

1. Tentukan nilai arus i dengan teorema Thevenin !

Jawaban :

Tentukan titik a-b pada R dimana parameter i yang ditanyakan, hitung tegangan dititik

a-b pada saat terbuka :

Vab =VOC = -5 +4x6 = -5 +24 = 19volt

Mencari Rth ketika semua sumber bebasnya tidak aktif (diganti dengan tahanan

dalamnya) dilihat dari titik a-b :

sumber tegangan tahanan dalam Rd = 0  (sambung)

sumber arus tahanan dalam Rd = ∞  (terbuka)

Rth = 4Ω

Rangkaian pengganti Thevenin :

Rtot = 4+4 = 8

Sehingga:

=2,3A

2. Tentukan nilai arus i dengan teorema Thevenin !

Jawaban :

Tentukan titik a-b pada R dimana parameter i yang ditanyakan, hitung tegangan dititik

a-b pada saat terbuka :

dengan analisis node :

Tinjau node voltage v1

Sehingga:

Vab = VOC = 4x3+v1 = 12 + 16 = 28volt

Mencari Rth ketika semua sumber bebasnya tidak aktif (diganti dengan tahanan

dalamnya) dilihat dari titik a-b :

1/Rp1=1/6+1/12 = 3/12 ( Rp1 = 4Ω

Rp1 seri dengan R4Ω ( Rtot atau Rth = 4+4 = 8Ω

Atau

Rangkaian pengganti Thevenin :

3. Tentukan besarnya tegangan dititik a-b dengan teorema Thevenin !

Jawaban :

Cari Vab pada saat titik a-b terbuka :

Vab = VOC = Vax + Vxb

Sehingga Vab = Voc = Vax + Vxb =12 - 8 = 4 volt

Mencari Rth ketika semua sumber bebasnya tidak aktif (diganti dengan tahanan

dalamnya) dilihat dari titik a-b :

Rangkaian pengganti Thevenin :

Sehingga:

Vab = - 4 + 28x2 = - 4 +56 = 52 volt

Contoh latihan :

untuk sumber tak bebas/ dependent

1. Tentukan nilai V dengan teorema Thevenin

Jawaban :

Mencari Vab dimana tegangan di R=3Ω, dimana rangkaian tersebut terbuka :

Vab = Voc = -2i1 – 1i1 + 12v = - 3i1 + 12

Dimana : i1 = - 6 A

Jadi Voc = (-3 x -6) + 12 = 18 + 12 = 30 volt

Karena terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari Rth tidak bisa langsung dengan

mematikan semua sumbernya, sehingga harus dicari nilai Isc :

isc = i2 + 6

Σv = 0

-12 + 1i2 + 2i2 = 0

3i2 = 12

I2 = 12/3 = 4A

Sehingga:

Isc = i2 + 6 = 10A

Maka:

Rth = Voc / isc = 30/10 = 3Ω

Rangkaian pengganti Thevenin:

2. Tentukan nilai i dengan teorema Thevenin

Jawaban :

Cari Vab saat titik a-b terbuka :

Vab =Voc = +12 – 3x6 = 12 – 18 = - 6volt

Karena terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari Rth tidak bisa langsung dengan

mematikan semua sumbernya, sehingga harus dicari nilai Isc :

Σv = 0

2isc + 3(isc + 6) – 12 = 0

5isc + 6 = 0

Sehingga:

Rangkaian pengganti Thevenin :

3. Tentukan nilai V dengan teorema Thevenin

Jawaban :

Mencari Vab :

Perhatikan node c:

V1 = 8volt

Sehingga:

Karena terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari Rth tidak bisa langsung dengan

mematikan semua sumbernya, sehingga harus dicari nilai Isc :

Substitusikan persamaan (1) dan (2) :

Sehingga:

Rangkaian pengganti Thevenin :

Teorema Norton

Pada teorema ini berlaku bahwa :

Suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah

sumber arus yang dihubungparalelkan dengan sebuah tahanan ekivelennya pada dua

terminal yang diamati.

Tujuan untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu dengan membuat rangkaian

pengganti yang berupa sumber arus yang diparalel dengan suatu tahanan ekivalennya.

Langkah-langkah penyelesaian dengan teorema Norton :

1. Cari dan tentukan titik terminal a-b dimana parameter yang ditanyakan.

2. Lepaskan komponen pada titik a-b tersebut, short circuit kan pada terminal a-b

kemudian hitung nilai arus dititik a-b tersebut (Iab = Isc = IN).

3. Jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai tahanan diukur

pada titik a-b tersebut saat semua sumber di non aktifkan dengan cara diganti

dengan tahanan dalamnya (untuk sumber tegangan bebas diganti rangkaian short

circuit dan untuk sumber arus bebas diganti dengan rangkaian open circuit)

(Rab = RN = Rth).

4. Jika terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari nilai tahanan pengganti

Nortonnya didapatkan dengan cara

5. Untuk mencari Voc pada terminal titik a-b tersebut dibuka dan dicari tegangan

pada titik tersebut (Vab = Voc).

6. Gambarkan kembali rangkaian pengganti Nortonnya, kemudian pasangkan

kembali komponen yang tadi dilepas dan hitung parameter yang ditanyakan.

Contoh latihan :

untuk sumber bebas/ independent

- Tentukan nilai arus i dengan teorema Norton !

Jawaban :

Tentukan titik a-b pada R dimana parameter i yang ditanyakan, hitung isc = iN saat R =

4Ω dilepas :

Analisis mesh :

- Tinjau loop I1 :

I1 = 6A................................(1)

Mencari Rth ketika semua sumber bebasnya tidak aktif (diganti dengan tahanan

dalamnya) dilihat dari titik a-b :

RN = 4Ω

Rangkaian pengganti Norton :

# Text boxes

4Ω

5v

6A

a

b

+

-

b

x

24v

+

-

48Ω

24Ω

Vrp2

3Ω

1Ω

17V

Vout = 1Ω/(1 Ω+3 Ω)xVin