## Slide 1: Computer Network Architecture
Session 3

## Slide 2: Objectives
Struktur Jaringan Komputer
Klasifikasi jaringan komputer
Topologi Jaringan
Arsitektur jaringan
Media Jaringan dan spesifikasinya
Standarisasi IEEE

## Slide 3: Struktur Jaringan Komputer

## Slide 4: Struktur Jaringan Komputer
End device
  Computers (work stations, laptops, file servers, web servers), Network printers,VoIP phones, Security cameras, Mobile handheld devices (such as wireless barcode scanners, PDAs)
Intermediary devices
  Network Access Devices (Hubs, switches, and wireless access points), Internetworking Devices (routers), Communication Servers and Modems, Security Devices (firewalls)
Services
Medium

## Slide 5: Hub and Switch

## Slide 6: Router

## Slide 7: Router
Router adalah sebuah komputer khusus, router mempunyai komponen-komponen dasar yang sama dengan PC desktop, Router mempunyai CPU, memori, sistem bus, dan banyak interface input/output. Router didisain untuk melakukan tugas khusus yang tidak dimiliki oleh PC desktop. Contoh, router menghubungkan dan mengijinkan komunikasi antara dua jaringan dan menentukan jalur data yang melalui koneksi jaringan .
Komponen utama dari router adalah random-access memory (RAM), nonvolatile random-access memory (NVRAM), flash memory, read-only memory (ROM) dan interface-interface
Sama dengan PC, router membutuhkan operating system untuk menjalankan fungsinya, yaitu Internetwork Operating System (IOS) software untuk menjalankan file-file konfigurasinya.

## Slide 8
RAM mempunyai fungsi dan karakteristik sebagai berikut:
− Menyimpan tabel routing
− Menangani cache ARP
− Menangani cache fast-switching
− Menangani packet buffering dan share RAM
− Menangani antrian paket
− Menyediakan temporary memory untuk file konfigurasi pada saat router bekerja
− Data akan hilang pada saat router dimatikan atau restart
NVRAM mempunyai fungsi dan karakteristik sebagai berikut:
− Menyediakan storage untuk file startup configuration
− Data masih ada walaupun router dimatikan atau restart
Flash memory mempunyai fungsi dan karakteristik sebagai berikut:
− Menangani IOS image
− Memberi akses software untuk melakukan update tanpa harus melepas chip pada prosesornya
− Data masih ada ketika router dimatikan atau restart
− Dapat menyimpan beberapa versi software IOS
− Merupakan tipe dari Electrically Erasable Programmable Read-only Memory (EEPROM)

## Slide 9: Komponen Cisco Router 2600

## Slide 10: Komponen eksternal Cisco Router

## Slide 12: Terminal console komputer

## Slide 13: Langkah setting sisco

## Slide 15: Konektor port

## Slide 16: Koneksi melalui terminal konsole

## Slide 18: Klasifikasi Jaringan Komputer
Berdasarkan Letak Geografisnya
  LAN, WAN, Internet
Model komunikasi
  Client-Server, Peer to Peer (P2P)
Topologi
  Bus, Star, Ring, Mesh

## Slide 19: Local Area Networks (LANs)
Ciri-ciri infrastruktur LAN adalah:
  Sebuah jaringan komputer yang menjangkau satu area geografis
  Menyediakan servis dan aplikasi kepada seseorang dalam suatu struktur organisasi yang sama
  Sebuah LAN biasanya di administrasikan oleh satu pengelola

## Slide 20: Wide Area Networks (WANs)
Ciri-ciri infrastruktur WAN
  Dimana bagian dari sebuah perusahaan atau organisasi dipisahkan oleh area geografis yang cukup jauh.
  Dibutuhkan sebuah telecommunications service provider (TSP) untuk menghubungkan beberapa LAN di beberapa lokasi yang berbeda
  WAN membutuhkan peralatan khusus untuk dapat mengintegrasikan beberapa Jaringan komputer lokal
    Dikarenakan pentingnya peralatan ini, dibutuhkan ketrampilan khusus untuk konfigurasi, instalasi dan maintenance peralatan tersebut

## Slide 21: Client Server Model

## Slide 22: Layanan Server
Sebuah server biasanya sebuah komputer berisi informasi yang dibagikan dengan banyak klien sistem. Contoh:
  Web pages, documents, databases, pictures, video, and audio files
  Network printer, the print server delivers the client print requests to the specified printer.
Kebanyakan tipe server membutuhkan layanan keamanan klien agar dapat diakses, contoh:
  autentikasi akun user

## Slide 23: Peer to Peer Model

## Slide 24: Topologi Jaringan
Topologi jaringan menjelaskan bagaimana layout atau gambaran dari sebuah jaringan.
Menunjukan bagaimana perangkat jaringan saling terkoneksi.
Perangkat dalam jaringan disebut dengan “nodes”

## Slide 25: Logical Topology
Merepresentasikan bagaimana jalur signal dapat bergerak dalam suatu jaringan

## Slide 26: Physical topology
Menunjukan keberadaan perangkat secara fisik baik media dan alat yang digunakan

## Slide 27: Bus Topology
Keuntungan
  Menggunakan kabel lebih sedikit dan bekerja secara baik dalam lingkup jaringan yang kecil
  Tidak memerlukan perangkat central seperti hub, switch, atau router
Kelamahan
  Acces lebih lambat dan pengurangan bandwidth dikarenakan berbagi pemakaian jalur media
  Kerusakan pada titik dimanapun dapat menyebabkan seluruh jaringan mati
  Membutuhkan perangkat yang disebut Terminator

## Slide 28: Star Topology
Keuntungan
  Throughput lebih baik daripada topologi sebelumnya
  Troubleshooting relatif lebih mudah
Kelemahan
  Dibutuhkan biaya tambahan dikarenakan pengadaan alat yang digunakan sebagai central point jaringan

## Slide 29: Ring Topology
Karakteristik
  Dengan single ring, seluruh perangkat dapat berkomunikasi dengan membagi media jaringan tunggal dan bergerak satu arah
  Dengan dual ring, seluruh perangkat dapat berkomunikasi dan bergerak dua arah (membuat redudancy dan fault tolerance)

## Slide 30: Mesh Topology
Keuntungan
  Topologi Mesh mengkoneksikan seluruh nodes dengan fungsi redundancy dan fault tolerance.
  Digunakan di arsitektur wide-area networks (WANs) untuk menghubungkan LAN dan juga untuk jaringan vital.
Kelemahan
  Topologi ini jauh lebih mahal dan susah untuk diimplementasikan

## Slide 31: Hierarchical Topology

## Slide 32: Media Jaringan

## Slide 33: Tipe Kabel dan Konektor yang digunakan dalam Jaringan
Berikut ini beberapa tipe kabel yang sering digunakan dalam jaringan:

## Slide 34: Standarisasi Media Jaringan Komputer

## Slide 35: Straight, Cross, Rollover Kabel

## Slide 36: Instalasi Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP)

## Slide 37: Instalasi Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) lanjut

## Slide 38: Coaxial Cable
Coax kabel digunakan untuk menghubungkan antena ke perangkat wireless dan mampu menghantarkan gelombang radio frequency (RF).
  Contoh: tradisional kabel televisi

## Slide 39: Shielded Twisted Pair (STP)
STP memberikan noise protection dibandingkan UTP
Harga yang lebih tinggi dibandingkan UTP
Digunakan dalam instalasi jaringan Token Ring.
10 GB standard for Ethernet akan menggunakan STP kabel

## Slide 40: Fiber Optik

## Slide 41: Tipe Fiber Optik

## Slide 42: Kabel Tester (Pengujian)

## Slide 43: Media Wireless

## Slide 44: Gangguan Media Transmisi

## Slide 45: Pengamanan Membangun Jaringan

## Slide 46: Pengamanan Membangun Jaringan

## Slide 47: Thanks