## Slide 1: SIG-QUANTUM GIS
RATIH PRAMITASARI, MPH

## Slide 2: TEKNIK GEOREFERENSI PETA
Klik menubar Raster  georeferencer
File (berkas)  open raster  pilih gambar peta yg sudah disiapkan untuk digitasi
Muncul jendela ‘coordinate reference system selection’
Pilih WGS 84
Tentukan titik koordinat pada peta

## Slide 3: Lanjutan…
Setting  transformation setting
Output raster  ganti tulisan modifikasi mjdi …georef
Klik pada load in qgis when done  OK
Klik start georeferencing
Akan memulai proses georeferencing setelah progress done akan muncul jendela “coordinate …”  OK
File (berkas)  quit
Muncul save GCP points? Klik save

## Slide 4: Digitasi point
Buka QGIS 2.10.1 lalu buka peta yang telah digeoreferensikan pd minggu sebelumnya
Masuk ke Menubar project  pilih file
Untuk digitasi klik menubar layercreate layer  new shapefile layer, akan muncul jendela ‘new vector layer’, pilih type ‘point’
Pada kolom file encoding pilih UTF-8 dan selected CRS(EPSG4326,WGS84)
Pada new attributes isikan kolom nama ‘puskesmas’
Pilih type text data
Klik add to atributes list  OK

## Slide 5: Lanjutan…
Pada kolom TOC akan muncul ‘puskesmas’
Letakkan kursor pada ‘puskesmas’
Untuk memulai digitasi point, klik icon toggle editing  add feature
Mulailah mendigitasi area puskesmas dengan meng’klik’ satu kali pada bangunan yg ada di peta, disini semua bangunan yang ada di peta semarang tengah, dianggap sebagai puskesmas.
Setiap kali meng’klik’ pada peta akan muncul id dan puskesmas
Tuliskan id= 1, puskesmas = nama puskesmas tsb (bebas)

## Slide 6: Digitasi line
Untuk digitasi klik menubar layercreate layer  new shapefile layer, akan muncul jendela ‘new vector layer’, pilih type ‘line’
Pada kolom file encoding pilih UTF-8 dan selected CRS(EPSG4326,WGS84)
Pada new attributes isikan kolom nama ‘jalan’
Pilih type text data
Klik add to atributes list  OK

## Slide 7: Lanjutan…
Pada kolom TOC akan muncul ‘jalan’
Letakkan kursor pada ‘jalan’
Untuk memulai digitasi line, klik icon toggle editing  add feature
Mulailah mendigitasi jalan dengan meng’klik’ satu kali pada satu sisi jalan lalu ditarik sampai sisi jalan yang lain, untuk mengakhiri digitasi line, klik kiri 1x pd kursor lalu klik kanan 1x., disini digitasi 10 jalan yang ada di peta
Setiap kali meng’klik’ pada peta akan muncul id dan jalan
Tuliskan id= 1, jalan= nama jalan tsb (bebas)