## Slide 1: TINGKAT KEBISINGAN
Eko Hartini

## Slide 2: TINGKAT KEBISINGAN  Noise Level  Sound Level
Fungsi dari amplitudo gelombang suara
Satuan: desibel (dB)
Dapat didefinisikan sebagai:
1. SIL (Sound Intensity Level)
2. PWL (Sound Power Level)
3. SPL (Sound Pressure Level)

## Slide 3: SIL (Sound Intensity Level)
Perhitungan nilai logaritma dari perbandingan antara intensitas suara (sound intensity) di sebuah tempat yang diukur terhadap batas intensitas pendengaran telinga manusia pada frekuensi 1000 Hz (thershold of hearing).
Thershold of hearing = 10-12 watt/m2
Tingkat kebisingan = 0 dB (Internasional)

## Slide 4: SIL (Sound Intensity Level)
Digunakan untuk menghitung tingkat kebisingan di dua tempat yang berbeda jaraknya dari sumber suara

## Slide 5: SIL (Sound Intensity Level)
Pada saat I = Io = 10-12 watt/m2  0 dB

## Slide 6: SIL (Sound Intensity Level)
Pada saat I = 1 watt/m2 = 100

## Slide 7: PWL (Sound Power Level)
Perhitungan nilai logaritma dari perbandingan antara daya suara (sound power) di sebuah tempat/sumber suara (W) yang diukur terhadap daya suara acuan pada frekuensi 1000 Hz (thershold of hearing).
Thershold of hearing (Wo) = 10-12 watt/m2

## Slide 8: SPL (Sound Pressure Level)
Perhitungan nilai logaritma dari perbandingan antara tekanan suara (sound pressure) di sebuah tempat yang diukur terhadap tekanan suara acuan pada frekuensi 1000 Hz (thershold of hearing).
Thershold of hearing (Po) = 2 x 10-5 Pa

## Slide 9: Hubungan antara I, W dan P
Jumlah daya suara (W) per satuan luas area penyebaran gelombang (A) disebut intensitas suara (I)
Intensitas suara (I) di sebuah titik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak (r2) antara titik tersebut dengan sumber suara

## Slide 10: Hubungan antara I, W dan P
I = intensitas suara (watt/m2)
W = jumlah daya suara yang dipancarkan tiap detik (watt)
A = luas bidang penyebaran suara (m2 )

## Slide 11: Hubungan antara I, W dan P
Luas bidang penyebaran berbentuk bola, maka A = 4 r2

## Slide 12: Soal 1
Di titik A yang berjarak 10 m dari pusat suara, tingkat kebisingannya 100 dB. Sementara itu di titik B berjarak 100 m dari pusat suara.
Berapa intensitas suara di B....??

## Slide 13
JAWABAN

## Slide 14: Soal 2
Dimanakan letak titik-titik dengan tingkat kebisingan 40 dB?

## Slide 15
Jarak dari Pusat Suara (m) | Perbedaan Tingkat Suara Relatif (dB)
10 | 0
100 | -20
10.000 | -40
1.000.000 | -60
100.000.000. | -80

## Slide 16: Perbedaan Tingkat Suara di 2 Tempat yang Berbeda Jauhnya dari Sumber Suara:
Keterangan
L2 = tingkat kebisingan di tempat kedua (dB)
L1 = tingkat kebisingan di tempat pertama (dB)
r2 = jarak tempat kedua terhadap pusat suara
r1 = jarak tempat pertama terhadap pusat suara

## Slide 17: Soal 3
Tingkat kebisingan di titik A yang berjarak 10 m dari pusat suara adalah sebesar 100 dB. Berapa tingkat kebisingan di titik yang berjarak:
a. 100 m dari pusat suara?
b. 10 km dari pusat suara?

## Slide 18: Aplikasi....
Hubungan antara jarak sumber suara dengan tingkat suara di titik tertentu melandasi dasar pengendalian kebisingan yang paling sederhana, disebut TEKNIK BUFFER.
Permasalahan: Keterbatasan area buffer zone yang dimiliki oleh perusahaan.