## Slide 1: Ventilasi Industri
Prinsip kerja aliran udara dan sistem ventilasi pengenceran udara

## Slide 2: Prinsip kerja aliran udara
Ada dua prinsip dasar aliran udara dalam sistem ventilasi, yaitu
Konservasi massa (persamaan kontinutas)
Konservasi energi (persamaan energi)
Konsep paling fundamental dalam kimia adalah hukum konservasi massa, yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan kuantitas materi sewaktu reaksi kimia biasa.
Fisika modern menunjukkan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah konservasi energi, dan bahwa energi dan massa saling berhubungan; suatu konsep yang menjadi penting dalam kimia nuklir.
Konservasi energi menuntun ke suatu konsep-konsep penting mengenai kesetimbangan, termodinamika, dan kinetika.

## Slide 3: Hukum kekekalan energi
adalah salah satu dari hukum-hukum kekekalan yang meliputi energi kinetik dan energi potensial.
Hukum ini adalah hukum pertama dalam termodinamika.
Hukum Kekekalan Energi (Hukum I Termodinamika) berbunyi: "Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain tapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan (konversi energi)".
Energi kinetis atau energi gerak (juga disebut energi kinetik) adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya.
Energi kinetis sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu.
Energi kinetis sebuah benda sama dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menyatakan kecepatan dan rotasinya, dimulai dari keadaan diam.

## Slide 4: Kehilangan pada sistem pemipaan
Ada dua komponen yang menyebabkan kehilangan tekanan total pada saluran udara/pemipaan, yaitu ;
friction losses/kehilangan gesekan,
fitting losses atau kehilangan pada sambungan dari hood atau duct

## Slide 5: Sistim ventilasi pengenceran udara
Sistim ventilasi pengenceran udara, dicapai dengan cara mengencerkan udara yang terkontaminasi atau mengandung gas yang mudah terbakar dengan meniupkan udara ketempat kerja dan mengeluarkan kembali lewat saluran buang, dan lebih efektif jika exhaust/fan terletak dekat dengan pekerja yang terpapar dan udara yang di makeup terletak di belakang pekerja sehingga udara yang tercemar akan jauh dari zona pernapasan pekerja.

## Slide 6: Sistim ventilasi pengenceran udara
Perancangan sistim ventilasi pengenceran udara didasarkan pada hipotesis bahwa konsentrasi polutan adalah sama di seluruh ruang, dengan anggapan bahwa udara yang disuplai ke dalam ruang tersebut bebas dari polutan, dan waktu awal konsentrasi dalam ruang adalah nol, dan perlu mengetahui dua fakta untuk menghitung laju tingkat volume dari aliran udara diperlukan, yaitu :
Jumlah dari bahan pencemar yang dihasilkan dalam ruang, dan
Tingkat konsentrasi lingkungan yang dicari (yang diduga akan sama di seluruh area).

## Slide 7: Sistim ventilasi pengenceran udara
Pengenceran terhadap udara yang terkontaminasi di dalam bangunan atau ruangan, dengan meniup udara bersih (tidak tercemar), tujuannya untuk mengendalikan bahaya di tempat kerja.
Pemasukan dan pengeluaran udara dalam ruang terjadi disebabkan adanya perbedaan tekanan udara luar dan dalam. Udara akan mengalir dari udara bertekanan tinggi ke udara bertekanan rendah. Perbedaan tekanan dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu udara dan mengakibatkan terjadinya perbedaan kerapatan udara atau berat jenis udara. Udara panas dengan berat jenis rendah mengalir keatas, sedang udara dingin dengan berat jenis tinggi akan mengalir kebawah (proses turbelensi).

## Slide 8: Sistim ventilasi pengenceran udara
Adanya kontaminasi kimia, di sisi lain, tidak mengubah secara terukur kepadatan udara. Sementara dalam keadaan murni polutan mungkin memiliki kepadatan yang sangat berbeda dari udara (biasanya jauh lebih besar), mengingat, konsentrasi nyata yang ada di tempat kerja, campuran udara dan polutan tidak memiliki kepadatan signifikan berbeda dari densitas udara murni.
Selain itu, harus ditunjukkan bahwa salah satu kesalahan paling umum yang dibuat dalam menerapkan jenis ini adalah menyediakan ruang ventilasi hanya dengan extractors udara, tanpa pemikiran yang memadai diberikan kepada intake udara.

## Slide 9: PERTUKARAN PANAS/HEAT BALANCE AND EXCHANGE
Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit.
Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke fleksus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. Kecepatan aliran dalam fleksus arteriovenosa yang cukup tinggi (kadang mencapai 30% total curah jantung) akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Dengan demikian, kulit merupakan radiator panas yang efektif untuk keseimbangan suhu tubuh.

## Slide 10: Rumus dasar dari sisa- sisa pertukaran panas
s = (M – W) + C + R – E. ------------- (4.15)
Dimana :
s = perubahan konten panas tubuh
(M-W) = total panas dari metabolisme
C = pertukaran panas secara konveksi
R = pertukaran panas secara radiasi
E = panas oleh evaporasi

## Slide 11
Sedangkan cuaca kerja dalah kombinasi dari :
suhu udara,
kelembaban udara ,
kecepatan gerakan dan
suhu radiasi, dan
kombinasi dari keempat faktor diatas dihubungkan dengan produksi panas , disebut tekanan panas.
Suhu udara diukur dengan termometer dan disebut suhu kering. Sedangkan suhu dan kelembaban dapat diukur bersama- sama dengan “ sling psychrometer” atau arsmann psychrometer”