## Slide 1: Pengalamatan Logis Internet Protocol versi 4 (IPV4)

## Slide 2: Objectives
Memahami struktur IP address dan mampu melakukan konversi angka biner 8-bit dan angka desimal.
Mampu mengklasifikasikan tipe IP address dan mengetahui penggunaannya dalam network.
Menjelaskan bagaimana IP address dialokasikan.
Menentukan porsi network dan host dari sebuah IP address dan menjelaskan peran subnet mask dalam membagi-bagi network.
Memahami konsep subnetting dan implementasinya.

## Slide 3: IP Address Format
IP address merupakan angka biner sepanjang 32 bit.
32 bit address dibagi menjadi 4 octet dimana setiap 1 octet = 8 bit.
4 angka octet tersebut dapat dituliskan dalam bentuk desimal dan dipisahkan oleh tanda titik (.) menjadi format dotted-decimal.
32 bit angka biner tersebut terbagi menjadi 2 bagian: network dan host.
Perbandingan porsi network dan host tergantung dari subnet mask yang dipakai.

## Slide 4: IP Address Format
Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4
192 | 168 | 10 | 1
1100 0000 | 1010 1000 | 0000 1010 | 0000 0001
24 network bit |  |  | 8 host bit
32 bit address
dotted-decimal = 192.168.10.1
Setiap oktet dapat di konvert ke dalam
bentuk 8 bit biner, dan sebaliknya.

## Slide 5: Binary ke Decimal
1 octet = 1 byte = 8 bit, setiap 8 bit ini bisa kita konversi ke dalam bentuk desimal.
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 x 128 | 0 x 64 | 1 x 32 | 0 x 16 | 1 x 8 | 0 x 4 | 1 x 2 | 0 x 1
128 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0
10101010
128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0
170
=
1 byte / 1 octet
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Jadi, 10101010 = 170
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7 8

## Slide 6: Binary ke Decimal
IPv4 Address 32 bit
10101100000100000000010000010100
10101100000100000000010000010100
Pisahkan 32 bit
Menjadi 4 oktet
1 | x | 128 | = | 128
0 | x | 64 | = | 0
1 | x | 32 | = | 32
0 | x | 16 | = | 0
1 | x | 8 | = | 8
1 | x | 4 | = | 4
0 | x | 2 | = | 0
0 | x | 1 | = | 0
178 |  |  |  | 
10101100
00010000
00000100
00010100
0 | x | 128 | = | 0
0 | x | 64 | = | 0
0 | x | 32 | = | 0
1 | x | 16 | = | 16
0 | x | 8 | = | 0
0 | x | 4 | = | 0
0 | x | 2 | = | 0
0 | x | 1 | = | 0
16 |  |  |  | 
0 | x | 128 | = | 0
0 | x | 64 | = | 0
0 | x | 32 | = | 0
0 | x | 16 | = | 0
0 | x | 8 | = | 0
1 | x | 4 | = | 4
0 | x | 2 | = | 0
0 | x | 1 | = | 0
4 |  |  |  | 
0 | x | 128 | = | 0
0 | x | 64 | = | 0
0 | x | 32 | = | 0
1 | x | 16 | 0 | 16
0 | x | 8 | = | 0
1 | x | 4 | = | 4
0 | x | 2 | = | 0
0 | x | 1 | = | 0
20 |  |  |  | 
178.16.4.20

## Slide 7: Decimal ke Binary
12 – 8 = 4
12 < 32
76 – 64 = 12
76 ≥ 64
204
204 ≥ 128
1
1
0
12 < 16
0
12 ≥ 8
1
4 ≥ 4
1
0 < 2
0 < 1
0
0
204 – 128 = 76
4 – 4 = 0
Jadi, 204 = 11001100
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 8: Network Prefix
Network Prefix merupakan angka yang mengindikasikan berapa banyak bit-bit pertama dari 32 bit IP address yang merepresentasikan porsi network.
172.16.4.71/24
24 bit pertama merupakan porsi network, 8 bit sisanya porsi host
172 | 16 | 4 | 71
10101100 | 00010000 | 00000100 | 01000111
24 bit network |  |  | 8 bit host
172.16.4.71/26
26 bit pertama merupakan porsi network, 6 bit sisanya porsi host
172 | 16 | 4 | 71 | 
10101100 | 00010000 | 00000100 | 01000111 | 
26 bit network |  |  |  | 6 bit host

## Slide 9: Subnet Mask
Subnet mask adalah 32 bit angka biner yang dituliskan dalam bentuk dotted-decimal yang juga berfungsi sebagai indikator porsi network dan porsi host sebuah IP address.
Subnet mask dibuat dengan cara memberi nilai 1 pada setiap bit porsi network dan nilai 0 pada setiap bit porsi host.
172.16.4.71/24
11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000
255 | 255 | 255 | 0
255.255.255.0 |  |  | 
Subnet mask
172.16.4.71/26
11111111 | 11111111 | 11111111 | 11000000
255 | 255 | 255 | 192
255.255.255.192 |  |  | 
Subnet mask

## Slide 10: Subnet Mask
Format subnet mask dalam biner adalah sejumlah angka 1 berurutan kemudian diikuti angka 0 hingga akhir. Karenanya nilai decimal setiap oktetnya terbatas beberapa angka.
Biner | Decimal
00000000 | 0
10000000 | 128
11000000 | 192
11100000 | 224
11110000 | 240
1111100 | 248
11111100 | 252
11111110 | 254
11111111 | 255
172 | 16 | 4 | 71
255 | 255 | 255 | 0
Porsi network (24 bit) |  |  | Porsi host (8 bit)
Bisa kita lihat bahwa sebuah oktet subnet mask bernilai 255 semua bit-bit nya bernilai 1 yang berarti semua bit oktet bersesuaian di dalam IP address merupakan bit porsi network.
Sebaliknya, oktet subnet mask bernilai 0 semua bit-bit nya bernilai 0 yang berarti semua bit oktet bersesuaian di dalam IP address merupakan bit porsi host.

## Slide 11: Tipe-Tipe Address
Host address
  IP address yang di assign ke sebuah host dalam suatu network.
Network address
  IP address yang menunjukkan address sebuah network.
  Semua host dalam network yang sama memiliki network address yang sama.
  Semua bit dalam porsi host address ini bernilai 0.
Broadcast address
  IP address special yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang ada dalam network tersebut.
  Semua bit dalam porsi host address ini bernilai 1.
172.16.4.71/24
  Network address : 172.16.4.0
  Broadcast address : 172.16.4.255

## Slide 12: Tipe-Tipe Address
172 | 16 | 4 | 255
10101100 | 00010000 | 00000100 | 11111111
172 | 16 | 4 | 0
10101100 | 00010000 | 00000100 | 00000000
172 | 16 | 4 | 71
10101100 | 00010000 | 00000100 | 01000111
172.16.4.71/24
Host address : 172.16.4.71
Network address : 172.16.4.0
Semua host bit di set 0
Broadcast address : 172.16.4.255
Semua host bit di set 1

## Slide 13: Tipe-Tipe Address
172 | 16 | 4 | 255
10101100 | 00010000 | 00000100 | 01111111
172 | 16 | 4 | 0
10101100 | 00010000 | 00000100 | 00000000
172 | 16 | 4 | 71
10101100 | 00010000 | 00000100 | 01000111
172.16.4.71/25
Host address : 172.16.4.71
Network address : 172.16.4.0
Semua host bit di set 0
Broadcast address : 172.16.4.127
Semua host bit di set 1

## Slide 14: Tipe-Tipe Address
172 | 16 | 4 | 255
10101100 | 00010000 | 00000100 | 01111111
172 | 16 | 4 | 0
10101100 | 00010000 | 00000100 | 01000000
172 | 16 | 4 | 71
10101100 | 00010000 | 00000100 | 01000111
172.16.4.71/26
Host address : 172.16.4.71
Network address : 172.16.4.64
Semua host bit di set 0
Broadcast address : 172.16.4.127
Semua host bit di set 1

## Slide 15: Valid Range IP Address
192 | 168 | 52 | 130
11000000 | 10101000 | 00110100 | 10000010
Valid Range IP Address adalah sekumpulan IP address dalam sebuah network yang bisa di assign ke sebuah host. Valid range IP address berada diantara network address + 1 dan broadcast address - 1.
192.168.52.130/25
192 | 168 | 52 | 128
11000000 | 10101000 | 00110100 | 10000000
192 | 168 | 52 | 255
11000000 | 10101000 | 00110100 | 11111111
Network address | 192.168.52.128
Broadcast address | 192.168.52.255
Valid Range IP | 192.168.52.129 – 192.168.52.254
Jumlah Total host = 2n - 2
n = jumlah bit host.
Jumlah porsi bit network = 25, porsi bit host = 7
Total host = 27 – 2 = 126

## Slide 16: Susunan IP Address
Host IP address
  Digunakan untuk IP address host.
  Range : 0.0.0.0 sampai 223.255.255.255
Multicast IP address
  Digunakan untuk alamat multicast group
  Range : 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255
Experimental IP address
  Digunakan untuk keperluan riset
  Untuk saat ini tidak bisa digunakan oleh host.
  Range : 240.0.0.0 sampai 255.255.255.254
Dalam format dotted-decimal, range IP address adalah dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255

## Slide 17: Private Address
Sebagian besar host IP address merupakan IP address publik yang di desain untuk network yang dapat terhubung ke Internet.
Private Address
Blok IP address yang digunakan untuk network dengan keperluan terbatas atau network yang tidak memerlukan koneksi Internet.
Blok IP address Private
10.0.0/8 | 10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12 | 172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 – 192.168.255.255
Host-host dalam network yang menggunakan IP address private tidak bisa bebas mengakses Internet, diperlukan sebuah service yang disebut Network Address Translation (NAT) untuk ‘mengakali’nya.

## Slide 18: IP address spesial
Network dan broadcast
  Dalam setiap network, IP address pertama (network) dan IP address terakhir (broadcast) tidak bisa di assign sebagai IP host.
Default route
  IP address 0.0.0.0, digunakan untuk me-route paket yang router tidak memiliki informasi network tujuan paket tersebut.
Loopback
  IP address 127.0.0.1 (127.0.0.0/8)
  IP address spesial yang digunakan host untuk mengirim paket menuju dirinya sendiri.
Link-local
  IP address 169.254.0.0/16
  Biasanya otomatis di assign ke host oleh OS ketika tidak tersedia konfigurasi IP atau gagal request DHCP.
Beberapa IP address tidak bisa di assign ke sebuah host dengan berbagai macam alasan, ada juga yang dapat di assign namun dengan batasan-batasan tertentu.

## Slide 19: Kelas IP Address
Kelas | Range Oktet pertama (desimal) | Porsi Network (N) dan Host (H) | Default subnet mask | Prefix Length | Jumlah host per network
A | 1 – 127 | N.H.H.H | 255.0.0.0 | /8 | 224 – 2 = 16.777.214 host
B | 128 – 191 | N.N.H.H | 255.255.0.0 | /16 | 216 – 2 = 65.534 host
C | 192 – 223 | N.N.N.H | 255.255.255.0 | /24 | 28 – 2 = 254 host
D | 224 – 239 | (Multicast) | - | - | 
E | 240 - 255 | (Experimental) | - | - | 
Pengalamatan network dengan menggunakan blok IP address yang mengacu pada kelas A,B,C seperti diatas biasa disebut classful addressing.
Sistem pengalamatan yang sering dipakai di lapangan adalah classless addressing, dimana penggunaan blok IP address dalam network disesuaikan dengan jumlah anggota host yang dibutuhkan.

## Slide 20
To be continued

## Slide 21
https://netsec.id/header-ipv4/
https://ngonfig.net/ip-address.html