## Slide 1: Struktur dan Arsitektur Jaringan Komputer

## Slide 2: Objectives
Struktur Jaringan Komputer
Klasifikasi jaringan komputer
Topologi Jaringan
Arsitektur jaringan
Media Jaringan dan spesifikasinya
Standarisasi IEEE

## Slide 3: Struktur Jaringan Komputer

## Slide 4: Struktur Jaringan Komputer
End device
  Computers (work stations, laptops, file servers, web servers), Network printers,VoIP phones, Security cameras, Mobile handheld devices (such as wireless barcode scanners, PDAs)
Intermediary devices
  Network Access Devices (Hubs, switches, and wireless access points), Internetworking Devices (routers), Communication Servers and Modems, Security Devices (firewalls)
Services
Medium

## Slide 5: Hub and Switch

## Slide 6: Router

## Slide 7: Klasifikasi Jaringan Komputer
Berdasarkan Letak Geografisnya
  LAN, WAN, Internet
Model komunikasi
  Client-Server, Peer to Peer (P2P)
Topologi
  Bus, Star, Ring, Mesh

## Slide 8: Local Area Networks (LANs)
Ciri-ciri infrastruktur LAN adalah:
  Sebuah jaringan komputer yang menjangkau satu area geografis
  Menyediakan servis dan aplikasi kepada seseorang dalam suatu struktur organisasi yang sama
  Sebuah LAN biasanya di administrasikan oleh satu pengelola

## Slide 9: Wide Area Networks (WANs)
Ciri-ciri infrastruktur WAN
  Dimana bagian dari sebuah perusahaan atau organisasi dipisahkan oleh area geografis yang cukup jauh.
  Dibutuhkan sebuah telecommunications service provider (TSP) untuk menghubungkan beberapa LAN di beberapa lokasi yang berbeda
  WAN membutuhkan peralatan khusus untuk dapat mengintegrasikan beberapa Jaringan komputer lokal
    Dikarenakan pentingnya peralatan ini, dibutuhkan ketrampilan khusus untuk konfigurasi, instalasi dan maintenance peralatan tersebut

## Slide 10: Client Server Model

## Slide 11: Layanan Server
Sebuah server biasanya sebuah komputer berisi informasi yang dibagikan dengan banyak klien sistem. Contoh:
  Web pages, documents, databases, pictures, video, and audio files
  Network printer, the print server delivers the client print requests to the specified printer.
Kebanyakan tipe server membutuhkan layanan keamanan klien agar dapat diakses, contoh:
  autentikasi akun user

## Slide 12: Peer to Peer Model

## Slide 13: Topologi Jaringan
Topologi jaringan menjelaskan bagaimana layout atau gambaran dari sebuah jaringan.
Menunjukan bagaimana perangkat jaringan saling terkoneksi.
Perangkat dalam jaringan disebut dengan “nodes”

## Slide 14: Logical Topology
Merepresentasikan bagaimana jalur signal dapat bergerak dalam suatu jaringan

## Slide 15: Physical topology
Menunjukan keberadaan perangkat secara fisik baik media dan alat yang digunakan

## Slide 16: Bus Topology
Keuntungan
  Menggunakan kabel lebih sedikit dan bekerja secara baik dalam lingkup jaringan yang kecil
  Tidak memerlukan perangkat central seperti hub, switch, atau router
Kelamahan
  Acces lebih lambat dan pengurangan bandwidth dikarenakan berbagi pemakaian jalur media
  Kerusakan pada titik dimanapun dapat menyebabkan seluruh jaringan mati
  Membutuhkan perangkat yang disebut Terminator

## Slide 17: Star Topology
Keuntungan
  Throughput lebih baik daripada topologi sebelumnya
  Troubleshooting relatif lebih mudah
Kelemahan
  Dibutuhkan biaya tambahan dikarenakan pengadaan alat yang digunakan sebagai central point jaringan

## Slide 18: Ring Topology
Karakteristik
  Dengan single ring, seluruh perangkat dapat berkomunikasi dengan membagi media jaringan tunggal dan bergerak satu arah
  Dengan dual ring, seluruh perangkat dapat berkomunikasi dan bergerak dua arah (membuat redudancy dan fault tolerance)

## Slide 19: Mesh Topology
Keuntungan
  Topologi Mesh mengkoneksikan seluruh nodes dengan fungsi redundancy dan fault tolerance.
  Digunakan di arsitektur wide-area networks (WANs) untuk menghubungkan LAN dan juga untuk jaringan vital.
Kelemahan
  Topologi ini jauh lebih mahal dan susah untuk diimplementasikan

## Slide 20: Hierarchical Topology

## Slide 21: Media Jaringan

## Slide 22: Tipe Kabel dan Konektor yang digunakan dalam Jaringan
Berikut ini beberapa tipe kabel yang sering digunakan dalam jaringan:

## Slide 23: Standarisasi Media Jaringan Komputer

## Slide 24: Straight, Cross, Rollover Kabel

## Slide 25: Instalasi Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP)

## Slide 26: Instalasi Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) lanjut

## Slide 27: Coaxial Cable
Coax kabel digunakan untuk menghubungkan antena ke perangkat wireless dan mampu menghantarkan gelombang radio frequency (RF).
  Contoh: tradisional kabel televisi

## Slide 28: Shielded Twisted Pair (STP)
STP memberikan noise protection dibandingkan UTP
Harga yang lebih tinggi dibandingkan UTP
Digunakan dalam instalasi jaringan Token Ring.
10 GB standard for Ethernet akan menggunakan STP kabel

## Slide 29: Fiber Optik

## Slide 30: Tipe Fiber Optik

## Slide 31: Kabel Tester (Pengujian)

## Slide 32: Media Wireless

## Slide 33: Gangguan Media Transmisi

## Slide 34: Pengamanan Membangun Jaringan

## Slide 35: Pengamanan Membangun Jaringan