## Slide 1: Penyederhanaan Fungsi Logika [Sistem Digital]

## Slide 2: Esensi Penyederhanaan?
Penyederhanaan berarti meminimalisir jumlah operasi
dan variabel dalam ekspresi aljabar logika.
Sederhanakan ekspresi logika berikut:
a. F = ABC + ABC’ + AB’C
b. F = A’C(A’BD)’ + A’BC’D’ + AB’C
c. F = (A’+B).(A+B+D)D’
d. F = AB’C+A’BD+C’D’
e. F = A’BC + A’BC’ + AC
f. F = A’B’C’ + A’BC’ + ABC’

## Slide 3: Bentuk Standard dan Kanonik
Bentuk Standard
SOP (Sum of Product)  Term-term AND di OR kan contoh: AB’C + A’BC’
POS (Product of Sum)  Term-term OR di AND kan
contoh: (A+B’+C).(A’+B+C’)
Bentuk Kanonik
Minterm product term in which all the variables appear exactly once, either complemented or uncomplemented
Maxterm  sum term in which all the variables appear exactly once, either complemented or uncomplemented

## Slide 4: Minterm (m)
 Represents exactly one combination in the truth table.
 Denoted by mj, where j is the decimal equivalent of the minterm’s corresponding binary combination (bj).
 A variable in mj is complemented if its value in bj is 0, otherwise is uncomplemented.
 Example: Assume 3 variables (A,B,C), and j=3. Then, bj = 011 and its corresponding minterm is denoted by mj = A’BC
10
Notes:  Merupakan satu kombinasi persis di tabel kebenaran.
 Dilambangkan oleh mj, di mana j adalah ekivalen desimal dari kombinasi biner yang sesuai dengan minterm (bj).
 Variabel dalam mj di komplementkan / di inverskan jika nilainya dalam bj adalah 0, jika tidak, tidak di komplemen.
 Contoh: Asumsikan 3 variabel (A, B, C), dan j = 3. Kemudian, bj = 011 dan mintermnya dilambangkan dengan , jika j=5, bj = 101, maka minterm nya
 Merupakan satu kombinasi persis di tabel kebenaran.
 Dilambangkan oleh mj, di mana j adalah ekivalen desimal dari kombinasi biner yang sesuai dengan minterm (bj).
 Variabel dalam mj di komplementkan / di inverskan jika nilainya dalam bj adalah 0, jika tidak, tidak di komplemen.
 Contoh: Asumsikan 3 variabel (A, B, C), dan j = 3. Kemudian, bj = 011 dan mintermnya dilambangkan dengan 𝑚_𝑗=𝐴 ̅𝐵𝐶, jika j=5, bj = 101, maka minterm nya 𝑚_𝑗=𝐴𝐵 ̅𝐶

## Slide 5: Maxterm (M)
 Represents exactly one combination in the truth table.
 Denoted by Mj, where j is the decimal equivalent of the maxterm’s corresponding binary combination (bj).
 A variable in Mj is complemented if its value in bj is 1, otherwise is uncomplemented.
 Example: Assume 3 variables (A,B,C), and j=3. Then, bj
= 011 and its corresponding maxterm is denoted by Mj = A+B’+C’
Notes:  Merupakan satu kombinasi persis di tabel kebenaran.
 Dilambangkan oleh Mj (huruf besar) , di mana j adalah ekivalen desimal dari kombinasi biner maxterm yang sesuai (bj).
 Variabel dalam Mj dilengkapi jika nilainya dalam bj adalah 1, jika tidak, tidak dilengkapi.
 Contoh: Asumsikan 3 variabel (A, B, C), dan j = 3. Lalu, bj = 011 dan maxterm yang sesuai dilambangkan dengan Mj = A + B ’+ C’ atau
 Merupakan satu kombinasi persis di tabel kebenaran.
 Dilambangkan oleh Mj (huruf besar) , di mana j adalah ekivalen desimal dari kombinasi biner maxterm yang sesuai (bj).
 Variabel dalam Mj dilengkapi jika nilainya dalam bj adalah 1, jika tidak, tidak dilengkapi.
 Contoh: Asumsikan 3 variabel (A, B, C), dan j = 3. Lalu, bj = 011 dan maxterm yang sesuai dilambangkan dengan Mj = A + B ’+ C’ atau 𝑀_𝑗=𝐴+𝐵 ̅+𝐶 ̅

## Slide 6: Notasi Tabel Kebenaran Minterm & Maxterm
 Minterms dan Maxterms mudah direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran.
 Contoh:
Asumsikan 3 variabel x,y,z
x | y | z |  | Minterm | Maxterm
0 | 0 | 0 |  | x’y’z’ = m0 | x+y+z = M0
0 | 0 | 1 |  | x’y’z = m1 | x+y+z’ = M1
0 | 1 | 0 |  | x’yz’ = m2 | x+y’+z = M2
0 | 1 | 1 |  | x’yz = m3 | x+y’+z’= M3
1 | 0 | 0 |  | xy’z’ = m4 | x’+y+z = M4
1 | 0 | 1 |  | xy’z = m5 | x’+y+z’ = M5
1 | 1 | 0 |  | xyz’ = m6 | x’+y’+z = M6
1 | 1 | 1 |  | xyz = m7 | x’+y’+z’ = M7

## Slide 7: Contoh Penulisan m dan M
Tabel kebenaran untuk f1(a,b,c)
 Bentuk canonical SOP (Sum Of Products) untuk adalah :
(a,b,c) = m1 + m2 + m4 + m6
= a’b’c + a’bc’ + ab’c’ + abc’
 Bentuk canonical POS (product-of-sums ) untuk adalah :
(a,b,c) = M0 • M3 • M5 • M7
= (a+b+c)•(a+b’+c’)•
(a’+b+c’)•(a’+b’+c’).
perhatikan: mj = Mj’
a | b | c |  | f1
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 |  | 1
0 | 1 | 1 |  | 0
1 | 0 | 0 |  | 1
1 | 0 | 1 |  | 0
1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 |  | 0

## Slide 8: Shorthand: ∑ and ∏
 f1(a,b,c) = ∑ m(1,2,4,6), where ∑ indicates that this is a sum-of-products form, and m(1,2,4,6) indicates that the minterms to be included are m1, m2, m4, and m6.
 f1(a,b,c) = ∏ M(0,3,5,7), where ∏ indicates that this is a product-of-sums form, and M(0,3,5,7) indicates that the maxterms to be included are M0, M3, M5, and M7.
 Since mj = Mj’ for any j,
∑ m(1,2,4,6) = ∏ M(0,3,5,7) = f1(a,b,c)

## Slide 9
Konversi diantara bentuk Kanonik (∑ dan ∏)

 Example:
f1(a,b,c)
= a’b’c + a’bc’ + ab’c’ + abc’
= m1 + m2 + m4 + m6
= ∑(1,2,4,6)
Sama dengan :
= ∏(0,3,5,7)
= (a+b+c)•(a+b’+c’)•(a’+b+c’)•(a’+b’+c’)
Ganti  dengan ∏ (atau sebaliknya) dan gantilah j yang muncul dalam bentuk asli dengan yang tidak.

## Slide 10: Perancangan dgn Tabel Kebenaran
Diketahui output x seperti dalam tabel, tentukan fungsi logika dari x.

## Slide 11
Langkah-langkah solusi dgn Tabel Kebenaran
#1 Tulis bentuk AND pada output = 1.

## Slide 12: Langkah-langkah solusi
#2 Tulis ekspresi SOP nya
#3 Sederhanakan Ekspresi outputnya

## Slide 13
Langkah-langkah solusi
#4 Merancang Rangkaian Gerbang logikanya

## Slide 14: Peta Karnaugh (K-Map)
Metode grafik untuk menyederhanakan ekspresi logika atau tabel kebenaran
Dapat digunakan dengan banyak variabel masukan, tetapi dalam praktiknya terbatas pada 5-6 variabel saja
1
0
1
0
0 m0 | 1 m1
2 m2 | 3 m3
x1 x2
1
0
1
0
0 m0 | 2 m2
1 m1 | 3 m3
x2 x1
atau

## Slide 15
Peta Karnaugh 3 Variabel
Peletakan posisi suku minterm

## Slide 16
Contoh :
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 |  |  | 
AB
C

## Slide 17: Peta Karnaugh 4 variabel
Peletakan posisi suku minterm

## Slide 18
Contoh : f =  m (0,2,8,10,12,14 )
Fungsi f dipetakan ke K map

## Slide 19: Metode K-Map
1. Nilai-nilai tabel kebenaran diletakkan pada Kmap.
2. Kotak-kotak Kmap yang berdekatan secara horisontal dan vertikal hanya berbeda 1 variabel.
3. Pola dari atas ke bawah atau kiri ke kanan harus
berbentuk A B, AB, AB, AB
4. Bentuk SOP bisa didapatkan dengan melakukan operasi
OR pada semua term (AND) dari kotak yang bernilai 1
Setiap kotak di baris paling atas dianggap berdekatan dengan kotakkotak pada baris paling bawah, samping juga

## Slide 20: Contoh penggunaan K-MAP
2 variabel
3 variabel

## Slide 21
Contoh penggunaan K-MAP
4 variabel

## Slide 22: Looping > penggabungan kotak yang bernilai 1

## Slide 23: Aturan Looping
Proses looping 2 kotak bernilai 1 yang berdekatan
dalam K-Map (pasangan), akan menghilangkan 1 variabel yang muncul dalam bentuk
normal dan komplemennya.
Proses looping hanya bisa dilakukan untuk :
2,4,8,16,…

## Slide 24: QUAD

## Slide 25: Aturan Looping
Proses looping kotak bernilai 1 berjumlah 4 buah yang berdekatan dalam KMap (quad), akan menghilangkan 2 variabel yang muncul dalam bentuk normal dan komplemennya.

## Slide 26: OCTET

## Slide 27: Penyederhanaan K-Maps
1. Buat KMap dan letakkan nilai-nilai 1 dan 0 pada kotak-kotak sesuai dengan tabel kebenaran.
2. Cari kotak bernilai 1 yang tidak berdekatan dengan kotak bernilai 1 lainnya, dan lakukan proses looping (isolated 1.)
3. Cari kotak bernilai 1 yang berdekatan dengan hanya 1 kotak bernilai 1 lainnya (pasangan) dan lakukan proses looping.
4. Cari kotak-kotak bernilai 1 yang dapat dilakukan proses looping
5. octet, walaupun sudah dilakukan proses looping padanya.
6. Cari kotak bernilai 1 yang dapat dilakukan proses looping quad.
7. Cari kotak-kotak bernilai 1 yang belum dilakukan proses looping.
8. Bentuk operasi OR untuk semua term yang dihasilkan dari
setiap proses looping. (SOP)
Minimalkan penggunaan jumlah loop.

## Slide 28
Penggunaan K-MAP
X(A,B,C,D)=m(2, 5, 7, 11, 13,15)

## Slide 29: Don’t Care (x)
Pada beberapa rancangan rangkaian logika, terdapat kondisi masukan yang nilai keluarannya tidak ditentukan.
Tidak peduli dengan nilai keluaran dari beberapa masukan tersebut,
TINGGI atau RENDAH.

## Slide 30: Contoh Don’t Care

## Slide 31: Tugas :
Sederhanakan dan gambar rangkaian dari dengan K-Maps:
a. f(ABC)=m(1,2, 3,5,7)
b. g(ABCD)=m(0,1,6,7,8,9, 14,15)
c. h(ABCD)=M(1,5,6,9,13,14)
d.i(ABCD)=m(2,3,7,9,13,14) , d(6,10)