## Slide 1: AUDIOMETRIC TEST

## Slide 2: Prosedur Umum
Alat: Audiometer
Tujuan: mengetahui kemampuan mendengan atau sensitivitas sistem pendengaran seseorang (pekerja yang telah atau sedang bekerja di tempat kerja dengan tingkat bising cukup tinggi/membahayakan, ≥ 85 dbA selama 8 jam/hari).
Petugas: seorang ahli yang mendapat pengakuan formal (sertifikasi), misal audiologist, otolaryngologist, atau teknisi-teknisi khusus

## Slide 3: Audiometer
Sebelum pengukuran petugas harus mengumpulkan informasi riwayat pendengaran pekerja (aural history)

## Slide 4: Aural History
Riwayat kesehatan pendengaran pada keluarga pekerja
Rekaman medis kesehatan pendengaran pekerja
Kondisi-kondisi kebisingan yang berhubungan dengan kerja yang ada disekitar keseharian pekerja
Kondisi-kondisi kebisingan dan pencegahan yang dialami oleh pekerja saat bekerja di tempat lain

## Slide 5: Periode Pelaksanaan Audiometri Test
Pengujian dasar (baseline audiometric test)
Pengujian tahunan (annual audiometric test
Pengujian pasca kerja (post employment audiometric test)

## Slide 6: Pengujian Dasar (Baseline Audiometric Test)
Diperoleh dalam kurun 3 bulan pertama sejak pekerja bekerja di tempat bising ≥ 85 dbA selama 8 jam/hari.
OSHA = 6 bulan pertama
Agar efektif: sebelum pengujian dilakukan pekerja sebaiknya tidak berada dalam tempat bising (≥ 85 dbA), paling tidak selama 14 jam

## Slide 8: Hasil Uji Pendengaran
Audiogram, dibentuk oleh 2 sumbu:
Sumbu horisontal : rentang frekuensi 125 Hz (250 Hz) – 8000 Hz, dibaca dari kiri ke kanan, semakin ke kanan semakin besar
Sumbu vertikal : rentang pembagian kuat suara (loudness), 10 dB (0 dB) – 110 dB, dengan jarak antar garis adalah kelipatan 10 dB. Dibaca dari atas ke bawah, semakin ke bawah semakin kuat.

## Slide 10
Setiap penambahan tingkat kebisingan 10 dB identik dengan penambahan kuat suara sebesar 2 kali lipat.
Suara dengan 20 dB = 2 X dari suara dengan tingkat kebisingan 10 dB
Suara dengan 30 dB = 4 kali lebih kuat dari 10 dB
Kuat suara dengan tingkat kebisingan 0 dB = tidak ada sama sekali suara, melainkan kuat suara pada tingkat kebisingan 0 dB = ½ kali kuat suara pada tingkat kebisingan 10 dB

## Slide 11: Pengujian Pendengaran dilakuan dengan 2 cara :
Konduksi udara (air conduction)
Dilakukan dengan mengenakan perangkat headphone pada saluran telinga luar (outer ear).
Pada f = 250 Hz – 8000 Hz (Hearing Threshold)
Konduksi tulang (bone conduction)
Dilakukan dengan meletakkan bone conduction vibrator pada tulang di belakang telinga, getaran ditangkap oleh saluran pendengaran dalam (inner ear).

## Slide 12: Simbol – Simbol pada Audiogram
 | TELINGA KIRI (L) | TELINGA KANAN (R)
Konduksi Udara Prosedur Normal Dengan Prosedur masking | X □ | ○ 
Konduksi Tulang Prosedur Normal Dengan Prosedur masking | > ] |  [
No Respon |  | 

## Slide 13: BaseLine Audiogram
Umur | Jenis Pengujian | Threshold Telinga Kanan (dB) Pada berbagai frekuensi (kHz) |  |  |  |  |  | STS Average
 |  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 
23 | Awal | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13,3
Secara Umum, hasil audiometric test dalam keadaan normal pada semua rentang -10 db sampai 25 dB)
Perhitungan Standard Threshold Shift (STS) awal menunjukkan 13,3 dB ( nilai rerata dari hearing threshold pada frekuensi 2, 3 dan 4 kHz (10+15+15)/3
Selanjutnya STS ini digunakan sebagai baseline audiogram

## Slide 14: Audiogram Tahun ke-1
Umur | Jenis Pengujian | Threshold Telinga Kanan (dB) Pada berbagai frekuensi (kHz) |  |  |  |  |  | STS Average
 |  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 
23 | Awal | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13,3
24 | Tahunan | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10,00
Secara Umum, hasil audiometric test setelah 1 tahun dalam keadaan normal pada semua rentang -10 db sampai 25 dB)
Penurunan batas pendengaran (Threshold Shift) pada frekuensi 8 kHz sebesar 5 dB (=20-15 dB) dibanding saat umur 23 tahun (masih dalam rentang normal)
Rata-rata perubahan STS = -3,3 dB (=13,3-10,0 dB)  masih belum signifikan untuk disimpulkan adanya perbaikan pada telinga kanan dari pekerja.

## Slide 15: Audiogram Tahun ke-3
Umur | Jenis Pengujian | Threshold Telinga Kanan (dB) Pada berbagai frekuensi (kHz) |  |  |  |  |  | STS Average
 |  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 
23 | Awal | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13,3
25 | Tahunan | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 8,3
Secara Umum, hasil audiometric test setelah 2 tahun dalam keadaan masih sehat.
Perbaikan batas pendengaran terlihat pada frekuensi 0,5, 2, 3, 4 kHz, jika dibandingkan dengan baseline.
Perubahan STS pada baseline yaitu -5 dB (=8,3-13,3 dB). Angka ini merupakan angka yang cukup signifikan bagi perubahan status baseline (revisi).

## Slide 16: Perubahan BaseLine Audiogram (1)
Umur | Jenis Pengujian | Threshold Telinga Kanan (dB) Pada berbagai frekuensi (kHz) |  |  |  |  |  | STS Average
 |  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 
23 | Awal | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13,3
26 | Tahunan | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 8,3
Hingga tahun ke-3, telinga kanan masih normal.
Ada perbaikan pada frekuensi; 0,5, 1, 2, 3 dan 4 kHz, dibandingkan saat pertama kali pengukuran.
Ada ketidakstabilan pada frekuensi 8 kHZ, namun masih dalam rentang normal.

## Slide 17: Perubahan BaseLine Audiogram (2)
Umur | Jenis Pengujian | Threshold Telinga Kanan (dB) Pada berbagai frekuensi (kHz) |  |  |  |  |  | STS Average
 |  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 
23 | Awal | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13,3
26 | Tahunan | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 8,3
Terlihat perubahan STS pada 2, 3, 4 kHZ tetap sebesar 5 dB.
Sesuai dengan prosedur penentuan baseline audiogram, maka perlu dilakukan resivi baseline, yaitu menjadi saat pekerja berumur 25 tahun.

## Slide 18: Audiogram Tahun ke-4
Umur | Jenis Pengujian | Threshold Telinga Kanan (dB) Pada berbagai frekuensi (kHz) |  |  |  |  |  | STS Average
 |  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 
25 | Awal | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 8,3
27 | Tahunan | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 11,7
Terlihat ada sedikit penurunan kemampuan pendengaran pada frekuensi 4 dan 8 kHZ, namun masih normal yaitu 3,4 dB
(=11,7-8,3 dB)