## Slide 1: MASALAH AIR BERSIH & AIR MINUM KETIKA BENCANA

## Slide 2: Permasalahan Saat Bencana
Air Bersih dan Air Minum
Penyediaan Pangan
Pemukiman
Pengelolaan Ekskreta
Pengelolaan Sampah
Penyakit Menular

## Slide 3: Efek yg mungkin terjadi di bidang Penyediaan Air akibat bencana alam
Kerusakan pada struktur bangunan
Pipa rusak
Kerusakan sumber air
Listrik padam
Kontaminasi biologi/kimia
Kegagalan transportasi
Kekurangan personel
Beban berlebihan pd daerah tertentu krn perpindahan penduduk
Kekurangan peralatan/komponen & persediaan

## Slide 4: Prioritas area yg diintervensi :
Kepadatan populasi tinggi dan pelayanan kes.lingnya mengalami kerusakan parah.
Kepadatan populasi tinggi dan tingkat kerusakan sedang atau tingkat kerusakan parah dengan kepadatan populasi sedang
Kepadatan populasi rendah dan tingkat kerusakan sedikit.

## Slide 5: Prioritas upaya kesehatan lingkungan pasca bencana :
Memastikan bahwa terdpt kecukupan jumlah safe drinking water dan fasilitas sanitasi dasar; pembuangan excreta, limbah cair dan limbah padat serta tempat tinggal sementara pengungsi (shelter).
Upaya perlindungan makanan, membentuk/ melanjutkan upaya pengendalian vektor, dan promosi personal hygiene.

## Slide 6: Laporan identifikasi kerusakan & kebutuhan utk perbaikan
Meliputi informasi :
Tipe, lokasi dan tingkat kerusakan
Akses dan sarana transportasi ke lokasi yg rusak
Kapasitas operasional yg tersisa
Estimasi kebutuhan SD utk perbaikan (tenaga, peralatan dan bahan)
Estimasi waktu perbaikan

## Slide 7: Sumber Daya Manusia
Diusahakan menggunakan SDM lokal (sanitarian, environmetal health specialist).
Karena terkadang “tenaga ahli dr luar” kurang familier dg kondisi lokal (baik alam ataupun layanan kesehatan lingkungan scr umum) shg dapat salah dalam menentukan prioritas.

## Slide 8: Penyediaan Air
Survey terhadap seluruh layanan/ kondisi penyediaan air yang ada, mulai sistem distribusi hingga sumber air.
Tentukan keutuhan fisik komponen, kapasitas yg tersisa, mutu bakteriologi serta kimia air.

## Slide 9: Parameter air yang diperiksa pada saat bencana
Kekeruhan
  Sebaiknya td lebih dr 50-500 NTU
pH
  Sebaiknya 6,5 – 8,5
Fecalkoli
Rasa
Aspek keamanan umum yg utama dr mutu air adl kontaminasi bakteri.

## Slide 10: Kontaminasi Bakteri
diminimalkan dng metode klorinasi, krn metode ini masih dianggap efektif baik dr segi biaya dan ketersediaannya.
Kadar minimum residu klorin bebas yg direkomendasikan dlm situasi darurat
0,7 mg/l – 0,2 mg/l setelah dikontakkan 30’
Uji residu klorin hrs selalu dilakukan  gunakan portable test kit atau minimal air berbau klorin

## Slide 11: Problem…..
Bila yg tersedia adl :
Sumber air yg kuantitasnya banyak tapi terkontaminasi bakteri
Sumber air kuantitasnya sedikit tapi tdk terkontaminasi bakteri
Dari kedua sumber air tsb apa yg perlu diperhatikan ???

## Slide 12: Solusi…..
Ketentuan kontaminasi bakteri tak lebih dr 100 fc/100 ml.  setelah bantuan datang dilakukan treatment.
Transmisi water-excreta related disease erat hubungannya dg problem higiene yg disebabkan krn kurangnya jumlah air.
Utk keperluan personal hygiene disediakan pula sabun (jumlah ± 250 gr/or/bl)

## Slide 13: Problem…..
Kontaminasi kimia dan toksisitas thd air harus diidentifikasi dan dianalisis.
Jgn sampai sumber air minum teridentifikasi tercemar o/ logam berat atau zat toksik lainnya (mis. krn letusan gn berapi)
Cari sumber air alternatif !!!

## Slide 14
Sumber air alternatif a.l :
Air tanah dalam
Air tanah dangkal & mata air
Air hujan
Sungai / air permukaan

## Slide 15: Perlindungan yg perlu dilakukan thd sumber air
Batasi akses manusia & hewan  pagar.
Lokasi pembuangan tinja jaraknya cukup aman dr sumber air.
Larangan mandi, cuci di daerah hulu (utk sbr air permukaan)
Perbaiki sumur, drainase yg ada aman dr mulut sumur.
Estimasi volume air yg tersedia dan yang dibutuhkan, bila perlu dijatah.

## Slide 16
Dlm banyak situasi pascabencana, air diangkut dg truk ke lokasi. Tangki air harus diperiksa kekokohannya, kebersihannya dan harus didesinfeksi sblm digunakan.
Jarak antara shelters dg fasilitas penyediaan air sebaiknya td lebih dr 100 m.
Penampungan air sebaiknya tempat yg tertutup (utk meminimalkan kontaminasi)

## Slide 17: Perkiraan Jumlah Kebutuhan Air Minimal