## Slide 1: Tinjauan standar kualitas air minum
Pengaruh bahan-bahan pencemar air

## Slide 2: Pendahuluan
Kenapa air dibutuhkan oleh manusia?
  Kemampuan air untuk melarutkan bahan-bahan padat , mengabsorsi gas dan bahan cair lainnya. Sehingga secara alami maka air mengandung semua mineral yang ada di alam
  Air sebagai faktor utama dalam penularan berbagai penyakit infeksi

## Slide 3: Beberapa standar kualitas air minum
Permenkes RI No. 01/birhukmas/I/1995 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum
WHO’s European standar for drinking water , 1961
WHO’s International standar for drinking water , 1963

## Slide 4
Public health dringking water standar ,1962
American water work association’s quality goals for portable water, 1968

## Slide 5: Parameter yang dinilai
Pengaruh adanya unsur-unsur dalam air tersebut
Sumber/ asal unsur-unsur tersebut
Beberapa sifat yang perludiketahui dari unsur tersebut
Efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia

## Slide 6: Faktor pengaruh
Suhu
  Temperatur air mempengaruhi reaksi kimia dalam pengelolaan, terutama apabila temperatue tersebut sangat tinggi
  Temperatur yang diperkenankan adalah 10-150C

## Slide 7
Suhu mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap air minum yang dibutuhkan
Menjaga derajat toksisitas dan kelarutan bahan-bahan yang mungkin terdapat dalam air, serendah mungkin
Menjaga adanya temperatur air, guna pertumbuhan mikroorganisme yang dibutuhkan (menguntungkan)

## Slide 8: Warna
Secara alami air yang berasal dari daerah rawa-rawa akan berwarna
Disebabkan oleh banyak hal
  APPARENT COLOR
    Warna yang disebabkan oleh karena adanya bahan-bahan tersuspensi
  TRUE COLOR
    Disebabkan oleh karena kekentalan organis atau tumbuh2an yang membentuk koloidal

## Slide 9
Air yang berwarna dalam tingkatan tertentu akan mengurangi segi estetika, dan tidak diterima oleh masyarakat
Tidak diterimanya air yang berasal dari penyediaan air minum akan menimbulkan kekahawatiran bahwa masyarakat akan mencari sumber air minum yang lain, dan belum diketahui keamanannya.

## Slide 10
Dengan ditetapkannya standar warna sebagai salah satu peryaratan kualitas, maka diharapkan distribusi air ke masyarakat akan lebih baik dari sisi kualitasnya

## Slide 11
Bau & Rasa
  Ketidak sempurnaan dalam proses pengolahan air, adakalanya akan menyisakan bau dan warna
  Hal ini dapat mempengaruhi presepsi masyarakat terhadap kualitas air yang diterima

## Slide 12: Kekeruhan
Apabila air mengandung banyak partikel tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa yang berlumpur atau kotor
Disebabkan karena tanahliat, lumpur, dan bahan-bahan organik serta partikel yang tersebar, maupun tersuspensi

## Slide 13
Menunjukkan banyaknya bahan tersuspensi
Menurut standar U.S public servis ,mengenai kekeruhan batas maksimalnya adalah 10 ppm,

## Slide 14
Ph
  Merupakan istilah untuk menyatakan intensitas keadaan asam atau basa sesuatu larutan.
  Menyatakan banyaknya konsentrasi ion H+
  Ph menjadi indikator penting terhadap kehidupan mikroorganisme dalam air

## Slide 15
Zat padat (TDS)
  Bahan yang tertinggal sebagai risidu pada penguapan-pengeringan pada suhu 103- 1050C
  Terdiri dari disolved solids dan undisolved solids
  Volatile solids dan fix solids
  Settleabel solids dan unsettlebele solids

## Slide 16
Zat organik
  Dapat berasal dari alam : minyak tumbuh-tumbuhan, serat minyak, dan lemak hewan, alkohol, selulose, gula, pati, dsb
  Sintesa: berbagai persenyawaan dan buah-buahan yang dihasilkan dari proses pabrik
  Fermentasi : alkohol, aceton, yang berasal dari kegiatan mikroorganisme terhadap bahan-bahan organik
Sumber utamanya adalah kegiatan rumah tangga dan proses industri tanpa mengesampingkan adanya bahan-bahan organik lainya yang berasal dari pertanian, peternakan dan pertambangan

## Slide 17
Standar yang diperkenankan adalah 10mg/l

## Slide 18
CO2
  Kadar CO2 yang tinggi dalam sample air akan menyebabkan terjadinya korosif pada perpipaan
Kesadahan
  Kesadahan sebagian besar berasal dari kontak air dengan batuan , terutama batuan kapur
  Kesadahan total
  Kesadahan yang disebabkan oleh adanya ion Ca++ dan Mg++ secara bersama sama, nilai yang diperkenan kan adalah 5-100 sadah

## Slide 19
Kalsium , magnesium
Merupakan sebagian dari komponen penyebab kesadahan ,meneyebabkan timbulnya kerak pada alat masak. Perpipaan dan menurunnya kualitas sabun
Kadar yang diperkenankan adalah 75-200 mg/l (Ca) dan 150 mg /L ( Mg)

## Slide 20
Besi
  Dibutuhkan oleh tubuh kurang lebih 7-35 mg/ hari
  Konsentrasi dalam air tidak boleh lebih dari 2mg/lt, menyebabkan bercak noda pada peralatan (0,1-1 mg/l)
  Menimbulkan bau dan warna , serta koloid pada air (kemerahan)

## Slide 21
Mangan (Mn)
  Konsentrasi yang lebih dari abtas yang diperkenankan (0,05-0,5 mg/l)
  Kadar yang melebihi batas akan menyebabkan rasa yang aneh pada minuman, serta warna kesoklatan pada bahan pakaian

## Slide 22
Tembaga
  Konsentrasi maksimal yang diperkenankan adalah 0,05 mg/l
  Batas yang melebihi kadar akan menyebabkan rasa pada air dan menyebabkan kerusakan hati

## Slide 23
Zink
  Konsentrasi maksimal yang diperkenankan adalah 1-15 mg/l
  Dalam kondisi normal tubuh membutuhkan zink untuk mendukung pertumbuhan anak, jika kadar berlebih akan menyebabkan rasa pahit pada air minum

## Slide 24
Chlorida
  Tidak boleh melebihi 250 mg/l
  Dapat menyebabkan rasa asin.
  Dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air

## Slide 25
Sulfat (SO4)
  Salah satu anion yang banyak terjadi pada air alam.
  Dapat menyebabkan efek pencucian perut pada kadar yang melebihi batas yang diperkenankan
  So4 + bahan organik bakteria, maka dapat berubah menajdi H2SO4

## Slide 26
Sulfida
  Adanya H2S maupun S=, dalam air bisa merupakan kelanjutan dari SO4 dalam air yang telah tereduksi bahan bahan anaerob
  Merupakan bahan yang berbahaya, dan beracun

## Slide 27
Fluorida
  Menjadi indikator pencemaran air yang diakibatkan oleh karena cryolite, dalam usaha produksi alumunium
  Kandungan dalam air yang berlebih dapat menyebabkan gangguan pada tulang

## Slide 28
Amonia (NH3+)
  Terbentuk akibat :
  Dekomposisi bahan-bahan organik yang mengandung N, baik yang berasal dari hewan (feses) maupun bakteri
  Hydrolisa urea pada urin hewan
  Dekomposisi bahan-bahan organik dari tumbuh-tumbuhan yang mati oleh bakteri
  Dari N2 atmosfir, berubah menjadi N2O5, dan akan menjadi HNO3, karena pengaruh hujan dan pembentukan protein organik maka terbentuklah amonia
  Dari Reduksi No2 oleh bakteri

## Slide 29
See u next week....