## Slide 1: Elektronika Tak Linier
Yuliman Purwanto
2017

## Slide 2
Silabi
Pendahuluan : komponen tak linier.
Teorema Dioda : dioda penyearah, dioda zener, dioda terobos (tunnel dioda), varactor, LED.
Teorema transistor : pra-tegangan, titik kerja, penguat tak linier
Rangkaian tak linier : RL, RC, RLC, tanggapan frekuensi, untai resonansi.
Rangkaian operasional : penunda, pemotong, pembatas, pembanding.
Multivibrator : monostabil, bistabil, astabil, penyulut Schmitt (Schmitt trigger)
Osilator non-sinusoidal.

## Slide 3
Bentuk-bentuk gelombang elektrik
Gelombang sinus (sinusoidal wave) :
Gelombang segitiga (triangular wave)
Gelombang kotak (square wave):
Gelombang pesegi (rectangular) :

## Slide 4
Gelombang gigi-gergaji (sawtooth wave, ramp) :
Gelombang pulsa (pulse wave)
Gelombang tangga (staircase):

## Slide 5
Multivibrator
Monostable/one-shot Multivibrator : rangkaian pembangkit pulsa keluaran tunggal “high” atau “low” saat diberi picuan eksternal  picuan ini menyebabkan keluaran monostable berubah kondisinya.
  Multivibrator ini hanya memiliki satu kondisi pulsa  lebar pulsa ditentukan oleh tetapan waktu RTCT.
Pulsa negatif memicu TR1 “on”  kapasitor CT termuati negatif  basis TR2 bertegangan negatif  TR2 “off”  keluaran Vout = “high”.
Kondisi ini bertahan selama tetapan waktu RT CT.

## Slide 6
NOR Gate Monostable  TTL/CMOS
Saat masukan diberi pemicu pulsa positif maka keluaran U1 = “low”  CT membuang muatan  kedua masukan U2 “low”  keluaran U2 = “high”.
Lamanya pulsa  t = RTCt
Monostable dengan FET :

## Slide 7
Bistable Multivibrator (Flip-Flop, Latch) : memiliki dua kondisi stabil  tetap dipertahankan hingga ada picuan pulsa dari dari luar  untuk mengembalikan ke kondisi semula dibutuhkan dua pulsa pemicu.
Saat awal, jika TR1 “off” maka TR2 “on” atau sebaliknya.
Jika saklar ada di A  TR1 “off” maka keluaran Q = “high”, jika ada di B  TR2 “off”  keluaran Q = “high” dan sebaliknya.
Keluaran multivibrator ini tidak tergantung pada konstanta waktu RC  hanya tergantung pada pulsa pemicu : posisi A atau posisi B  bisa menghasilkan pulsa keluaran yang sangat pendek atau sangat panjang.

## Slide 8
Sequential Switching Bistable Multivibrator : dengan pulsa pemicu maka bisa diperoleh pensaklaran sikuensial (berderet)  setiap pulsa mengubah kondisi keluaran “high” dan “low”.
NAND Gate Bistable Multivibrator : pulsa picuan meggunakan saklar untuk memilih kondisi “1” atau “0”.

## Slide 9
Astable Multivibrator (Free Running Multivibrator) : tidak memerlukan pulsa pemicu dari luar karena pulsa itu terbangkit secara oomatis di dalam rangkaian  pulsa keluaran akan muncul terus menerus.
Misalkan saat awal TR1 “off” maka keluaran-1 = “high”  TR2 “on” maka pelat A pada kapasitor C1 meningkat +6V dan pelat B 0,6V.
Karena TR2 “on”  C2 mulai terisi lewat R2  TR1 “on”  tegangan pelat A turun ke 0,6V  tegangan pelat B turun ke -5,4V  TR2 “off”.
Karena TR2 “off” maka C1 mulai terisi lewat R3  hingga selama konstanta waktu C1R3  TR2 “on” lagi.
Begitu seterusnya.

## Slide 10
Periode pulsa :
Frekuensi osilasi :
untuk duty cycle 50% :
t1 = t2  T = t1 + t2
R2 = R3 = R
C1 = C2 = C

## Slide 12
Aplikasi Monostable MV:
  Pengendalian frekuensi sinyal analog.
  Sinkronisasi garis dan bingkai pada pesawat penerima TV.
  Penggeser nada pada organ elektronik.
  Mempertahankan tegangan keluaran pada periode waktu tertentu.
Aplikasi Bistable MV :
  Rangkaian flip-flop
  Memori sederhana
  Register
  Pencacah (counter)
Aplikasi Astable MV :
  Pembangkit gelombang kotak untuk berbagai keperluan
  Pewaktu (timer)
  Pembangkit pulsa clock

## Slide 13
Schmitt Trigger (Penyulut Schmitt)
Schmitt trigger adalah rangkaian pembanding yang memiliki sifat histeresis  fungsinya mengubah sinyal masukan analog menjadi sinyal beraras digital.
Disebut “trigger" karena keluaran mempertahankan nilainya sampai perubahan input cukup untuk memicu perubahan keluaran  anti bouncing.
Biasa digunakan sebagai pengkondisi sinyal  membuang derau dari sinyal pada rangkaian digital, misalnya pada saklar/switch.
Contoh : sebuah sinyal berderau (U) diumpankan ke pembanding (A) dan Schmitt trigger (B)  tampak bhw keluaran pembanding masih mengan-dung derau, Schmitt trigger tidak.

## Slide 14
Rangkaian Schmitt trigger dengan menggunakan transistor :
Misalkan pada kondisi awal Vin lebih rendah dibanding tegangan emiter  Q1 “off” dan Q2 “on”  Vout = “0”.
Resistor RC2 dan RE membentuk pembagi tegangan yang menentukan ambang-atas (high threshold).
Nilai ambang-atasnya :
Saat Vin meningkat, Q1 mulai “on” dan Q2 mulai “off”  Q1 tetap “on”  Vo = “1”.
Resistor RC1 dan RE membentuk pembagi tegangan yang menentukan ambang-bawah (low threshold).
Nilai ambang-bawahnya :
Jika Vin mulai turun di bawah nilai ambang-bawah Q1 mulai “off”  arus kolektornya turun  Q2 mulai “on”  Vout = “0” kembali.

## Slide 15
Schmitt trigger dari beberapa jenis rangkaian :
Berbasis bistable MV
Berbasis op-amp

## Slide 16
Aplikasi Schmitt trigger : Anti bouncing dan signal cleaner

## Slide 17
Pembangkit Sinyal Non-Sinusoidal
Pembangkit Gelombang Gigi-gergaji : pembangkit pulsa + integrator

## Slide 18
Pembangkit Gelombang Segitiga : pembangkit gigi-gergaji dengan duty cycle pulsa = 50%.

## Slide 19
Pembangkit gelombang tangga untuk berbagai keperluan sistem instrumentasi :

## Slide 20
Pembangkit Gelombang Tangga (Staircase Waveform) : untuk aplikasi sinyal televisi warna
BCD A/D CONVERTER

## Slide 21
Pembangkit gelombang tangga ganda (up-down):

## Slide 22
Pulsa majemuk :

## Slide 23
Aplikasi gelombang kotak : pengujian linieritas penguat tegangan.
Prinsip : mengumpani penguat tegangan/daya dengan gelombang kotak untuk melihat tanggapan frekuensinya.
Bentuk sinyal keluaran :
  Semakin mendekati bentuk gelombang kotak semakin baik tanggapan frekuensinya, baik frekuensi rendah maupun frekuensi tingginya  lebar pita besar.
  Semakin menjauhi gelombang kotak semakin buruk tanggapan frekuensinya :
PENGUAT TEGANGAN/DAYA
Tanggapan frekuensi tinggi
Tanggapan frekuensi rendah

## Slide 24
Aplikasi gelombang gigi-gergaji : penelusuran (scanning) layar tv.
Prinsip : “menuntun” berkas elektron dalam tabung TV untuk melakukan pergerakan penelusuran ke seluruh bidang citra.

## Slide 25
Aplikasi gelombang segitiga : penindas sinyal GSM (GSM jammer).
Prinsip : membangkitkan sinyal pembawa (carrier ) berderau yg sesuai dengan sinyal pembawa GSM.
Caranya : sinyal osilator disapu (sweep) dari frekuensi terrendah ke frekuensi tertinggi GSM menggunakan gelombang segitiga  dicampur dengan derau  diperkuat  dipancarkan.
1710 MHz
1880 MHz
1710 MHz
1880 MHz
OSCILLATOR
TRIANGLE WAVE GENERATOR
MIXER
NOISE GENERATOR
RF AMPLIFIER
Pita 900 MHz :
Up link : 890-915 MHz
Down link : 935 – 960 MHz
Pita 1800 MHz :
Up link : 1710-1785 MHz
Down link : 1805-1880 MHZ

## Slide 26
Contoh rangkaian : Jammer untuk pita 1900 MHz (Amerika Utara)