## Slide 1
Topologi Jaringan

## Slide 2
Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi data.
Dengan jaringan komputer kita dapat memilih salah satu akses yang ada pada jaringan komputer. Akses-akses yang ada pada jaringan komputer : - Resource Sharing, Information Sharing, dan Network Sharing.
Resource Sharing berarti penggunaan sumber data secara bersama-sama oleh sejumlah komputer yang ada di jaringan.
information Sharing berarti penggunaan program secara bersama-sama oleh sejumlah komputer yang ada di jaringan.
Network Sharing berarti user dalam jaringan dapat mengakses jaringan komputer lain yang terhubung. Seperti kita dapat mengakses internet melalui komputer server, dsb.

## Slide 3
Topologi
Topology mendefinisikan struktur jaringan atau cara menghubungkan komputer atau terminal dalam suatu jaringan.
Definisi topologi terdiri dari 2 bagian:
  topologi physical
  topologi logical,yang menjelaskan bagaimana media diakses host.

## Slide 4
Topologi Physical
Topologi Physical adalah layout sebenarnya dari media/kabel.
Macam-macam topologi physical adalah :
BUS (semua terminal/komputer terhubung ke jalur utama)

## Slide 5
Jalur utama
BUS

## Slide 6
RING(CINCIN)

## Slide 7
STAR(BINTANG)
HUB

## Slide 8
PENSAKLARAN /
Jaringan komputer yang lebih besar biasanya menggunakan beberapa macam pensaklaran, sehingga jaringan dapat dipakai oleh beberapa pengguna.
Ada 3 jenis pensaklaran yang sering digunakan yaitu :
Circuit Switching, sambungan harus di set terlebih dahulu, lalu data dikirim,ketika data diterima terminal penerima akan memutus sambungan.
Message Switching,data dikirim ke jaringan disertai alamat tujuan datadan akan diteruskan lewat jaringan tujuan secepat mungkin.
Packet Switching, data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil yang terpisah dan independen. Setiap paket diberi alamat tujuan. Setiap paket dikirim dengan jalur yang berbeda-beda, sehingga kemungkinan urutan data kirim TIDAK SAMA dengan data terima.

## Slide 9
Topologi jaringan yang biasa digunakan saat ini adalah:
  Shared media
  Point-to-point
  Point-to-multipoint

## Slide 10
Shared media
Shared media menggunakan segment media tunggal dimana semua host terkoneksi secara langsung, misal :
Ethernet

## Slide 11
Shared media
FDDI

## Slide 12: Shared media
  Token-ring
Notes: Catatan :

## Slide 13
Point-to-point
  Point-to-point, struktur yang menghubungkan sepasang node

## Slide 14
Point-to-multipoint
  Point-to-multipoint, setiap node dapat dihubungkan ke lainnya melalui virtual circuit.